ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

(ОАО "РЖД")

29 декабря 2003 г. N 665-2003 ПКБ ЦВ

Утверждаю:

Вице-Президент ОАО "РЖД"

В.Н.Пустовой

Согласовано:

Начальник Департамента вагонного

хозяйства ОАО "РЖД"

Г.С.Боярских

РЕГЛАМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ВАГОННЫХ ДЕПО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

N 665-2003 ПКБ ЦБ

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент разработан взамен Регламента, утвержденного МПС России 30.11.99 г.

Разработчики: Проектно-конструкторское бюро вагонного хозяйства - филиал ОАО "РЖД" (ПКБ ЦВ ОАО "РЖД") и Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ФГУП ВНИИЖТ).

1.2 Регламент устанавливает единые требования к составу и номенклатуре основного технологического оборудования, необходимого и достаточного для соблюдения требований нормативно-технической документации на ремонт и техническое обслуживание вагона и его узлов, обеспечивающей безопасность движения поездов и сохранность перевозимых грузов.

1.3 Регламент разработан с учетом достигнутого уровня технической оснащенности предприятий вагонного хозяйства на настоящий момент, внедрения передового опыта и ресурсосберегающих технологий ремонта и восстановления вагона и его узлов. При его введении в действие, с учетом местных условий, допускается усовершенствование регламента в части дополнительной оснащенности предприятий.

1.4 При разработке настоящего регламента были использованы:

- действующая нормативно - техническая документация на ремонт и техническое обслуживание грузовых вагонов и их узлов;

- типовые и руководящие материалы в области технологии и организации производственных процессов и организации труда на предприятиях вагонного хозяйства;

- опыт работы передовых предприятий сети дорог.

1.5 Разработанный документ учитывает требования, предъявляемые к организации производства по разделению и кооперации труда, обеспечению межучастковой кооперации, ритмичности выпуска вагонов из ремонта и подготовки вагонов к перевозкам.

2. Структура документа

2.1 Регламент технической оснащенности разработан для следующих подразделений вагонного хозяйства:

- вагонных депо по ремонту грузовых вагонов;

- вагоно-колесных мастерских (ВКМ);

- пунктов технического обслуживания вагонов (ПТО);

- механизированных пунктов подготовки вагонов к перевозкам (МППВ), в том числе полувагонов, платформ, крытых вагонов;

- пунктов текущего отцепочного ремонта (ТОР);

- промывочно-пропарочных станций (ППС).

2.2 Перечень оборудования, приведенный в регламенте, относится к основному технологическому оборудованию и не учитывает ручной и измерительный инструмент, шаблоны, применение которых необходимо при ремонте и техническом обслуживании вагонов в соответствии с технической и метрологической документацией.

3. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ВАГОННЫХ ДЕПО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

3.1 Вагоносборочный участок

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Расстановка вагонов на ремонтные позиции | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава ПОТ РО-32-ЦВ-400-96 Инструкция по ремонту тележек грузовых вагонов РД 32 ЦВ 052-99 Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов ЦВ 201-98 ТТП ремонта узла пятник- подпятник грузового вагона ТК-231-96 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог ЦВ-ВНИИЖТ-494 Типовой технологический процесс по ремонту автосцепного устройства ТК-244-99 Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов N ЦВ-ЦЛ-945 Руководство по организации ремонта тормозного оборудования вагонов РД32ЦВ-ЦЛ038-96 Альбом знаков и надписей на вагонах грузового парка железных дорог Российской Федерации колеи 1520 мм. N 632-94 ПК БЦВ | Транспортное | Локомотив Тяговый конвейер |
| 2. Подъемка кузова вагона и закрепление вагона в поднятом положении. |  | Подъемно- транспортное | Мостовой кран расчетной грузоподъемности Ставлюги |
| 3. Выкатка тележек, транспортировка на участок их ремонта, подкатка тележек |  | Транспортное | Тяговый конвейер |
| 4. Правильно- сварочные работы (ремонт каркаса кузова, элементов рамы, дверей, бортов без снятия с вагона) |  | Технологическое | Технологическая оснастка для правки элементов вагона, прижатия свариваемых деталей, привариваемых накладок |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочные посты Газосварочное оборудование |
| 5. Слесарные, клепальное работы |  | Слесарное | Электро- пневматический инструмент |
|  |  | Клепальное | Установка для нагрева заклепок Гидроскоба или другое устройство для клепки |
| 6. Ремонт деталей автосцепного устройства на вагоне |  | Монтажное | Установка для снятия и постановки поглощающего аппарата |
| 7. Ремонт автотормозного оборудования на вагоне |  | Слесарное | Электро- пневмоинструмент (гайковерты, кусачки, газовые ключи) |
|  |  | Станочное | Трубогибочное приспособление Труборезные машинки |
|  |  | Испытательное | Установка для испытания тормоза на вагоне типа "СИТОВ" НПП"Тормо" |
| 8. Транспортировка деталей и запасных частей |  | Транспортное | Электрокар |
| 9. Нанесение защитных покрытий, знаков и надписей |  | Трафарет | Комплект трафаретов на магнитах |
|  |  | Окрасочное | Окрасочные камеры (при выполнении в депо кап.ремонта вагонов) Сушильные камеры |
| 10. Сдача-приемка полувагона после ремонта |  | Информационное | АСУ ВЧД |

3.1.1 Дополнительное оборудование вагоносборочных участков

вагонных депо, ремонтирующих

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1.1.1 Полувагоны |
| l.Ремонт крышек люков без снятия с вагона | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 | Технологическое | Пресс для правки крышек люков |
| 3.1.1.2 Крытые вагоны |
| 1.Кузовные работы | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 | Технологическое | Механизированные площадки для выполнения кузовных работ с вертикальным и горизонтальным перемещениями |
|  |  | Слесарное | Электро- пневмоинструмент (гайковерты, кусачки, дрели) |
| 2. Ремонт крыши |  | Сварочное | Полуавтомат для сварки в среде углекислого газа |
| 3.1.1.3 Цистерны |
| 1. Ремонт и проверка состояния котла | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава ПОТ РО-32-ЦВ-400-96 | Технологическое | Стенд для правки вмятин котла |
|  |  | Диагностическое | Газосигнализотор Диагностичкский комплекс для выявления трещин котла Ультрозвуковой толщиномер |
|  |  | Испытательное | Стенд для испытания сливных приборов типа Т1262 Оснастка для гидравлического испытания котла Стенд для пневматического испытания котла типа Т1262 |
| 3.1.1.4 Платформы |
| 1. Ремонт пола | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 | Слесарное | Электро- пневмоинструмент (гайковерты, кусачки, дрели) |
| 3.1.1.5 Специализированные вагоны |
| 1. Ремонт погрузочно- выгрузочных устройств | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 | Технологическое | Оснастка для ремонта и проверки деталей и узлов погрузочно- выгрузочных устройств |

3.2 Ремонтно-заготовительный участок

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Моечное | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 "Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов" ЦВ 201-98 Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов N ЦВ-ЦЛ-945 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог ЦВ-ВНИИЖТ-494 Рабочие чертежи на изготовление деталей вагонов Инструкция по окраске грузовых вагонов N 506 Инструкция по изготовлению досок пола крытых вагонов РД-32ЦВ-028-091 Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава ПОТ РО-32-ЦВ-400-96 | Моечное | Моечные машины для обмывки деталей вагонов |
| 2. Механическое |  | Станочное | Станки: Токарный Фрезерный Фрезерный универсальный Вертикально- фрезерный Строгальный Продольно- строгальный Поперечно- строгальный Настольно- сверлильный Вертикально- сверлильный Радиально- сверлильный Зубофрезерный Заточной Отрезной Точильно- шлифовальный Кругло- шлифовальный |
| 3. Кузнечно-прессовое |  | Кузнечно- прессовое | Молот кузнечный пневматический Пресс гидравлический Пресс листогибочный Пресс-ножницы Ножницы гильотинные Пресс-ножницы комбинированные Нагревательный горн (печь) |
| 4. Сварочно-наплавочное |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочные посты Газосварочное оборудование Сварочные автоматы и полуавтоматы Электросварочные манипуляторы Стенд для наплавки пятников Оборудование для плазменной резки металла |
|  |  | Прочее | Электрическая или пневматическая шлифовальная машина |
|  |  | Мерительное | Шаблоны для измерения качества сварочных швов |
|  |  | Станочное | Станки: Круглопильный Четырехсторонний строгальный Циркулярная пила Ленточно-пильный Строгальный Рейсмусовый Токарный Фрезерный Сверлильно- долбежный Сверлильно- пазовальный Шипорезный Торцовочный Шлифовальный Заточной для дерево- обрабатывающего инструмент |
|  |  | Оборудование для сушки древесины | Сушильные камеры |
|  |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Монорельс с тельфером Тяговая лебедка |
| 6. Отделение подготовки лакокрасочных материалов для нанесения защитных покрытий на вагон |  | Краско- заготовительное | Оборудование для приготовления красок и контроля за их качеством |
| 3.2.1 Дополнительное оборудование ремонтно-заготовительных участков вагонных депо, ремонтирующих: |
| 3.2.1.1 Полувагоны |
| 4.1. Отделение ремонта торцевых дверей и крышек люков | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 "Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов" ЦВ 201-98 | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Кантователь Электрокар |
|  |  | Прессовое | Стенды для правки типа Т1286ПКБ ЦВ или УВЗ |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочные посты Газосварочное оборудование |
| 3.2.1.2 Крытые вагоны |
| 1. Отделение ремонта дверей | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-587-99 Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов ЦВ 201-98 ТУ на ремонт дверей крытых вагонов | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Кантователь Электрокар |
|  |  | Прессовое | Пресс для правки |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочные посты Газосварочное оборудование |
| 2. Отделение ремонта загрузочных и боковых люков |  | Прессовое | Пресс для правки |
|  |  | Сварочное | Электросварочный пост |
| 3.2.1.3 Цистерны |
| 1. Отделение ремонта сливных приборов | ТТП на ремонт сливных приборов ТК-166.1989 ТТП на ремонт предохранитель-впускных клапанов цистерн ТК-105.1989 | Слесарно- монтажное | Стенд для ремонта сливных приборов типа Т1300 ПКБ ЦВ Шлифовальная машинка |
|  |  | Диагностическое | Установка для испытания сливных приборов (Т1262 ПКБ ЦВ) |
| 2. Отделение ремонта предохранительно- впускных клапанов |  | Слесарно- монтажное | Стол для демонтажа и монтажа впускных клапанов типа Т124903М ПКБ ЦВ Шлифовальная машинка |
|  |  | Диагностическое | Стол для регулировки и испытания клапанов типа Т1236 ПКБ ЦВ |
| 3. Отделение ремонта крышек загрузочных люков |  | Электро- газосварочное | Электросварочный пост Газосварочное оборудование |
| 4. Отделение ремонта снятых с рам котлов |  | Подъемно- транспортное | Мостовой кран расчетной грузоподъемности Кантователь |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочный пост Газосварочное оборудование |
|  |  | Диагностическое | Газосигнализотор Диагностический комплекс для выявления трещин котла Ультрозвуковой толщиномер |
| 3.2.1.4 Платформы |
| 1. Отделение ремонта бортов | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-5 87-99 "Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов" ЦВ 201-98 | Подъемно- транспортное Прессовое Электро- газосварочное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Кантователь Электрокар Пресс для правки Электросварочный пост Газосварочное оборудование |
| 3.2.1.5 Специализированные вагоны |
| 1. Отделение ремонта погрузочно-выгрузочных устройств | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-5 87-99 | Технологичес- Оснастка для кое ремонта и проверки деталей и узлов погрузочно- выгрузочных устройств |

3.3 Участок ремонта тележек

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мойка и разборка тележек | Руководство по деповскому ремонту вагонов ЦВ-5 87-99 "Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов" ЦВ 201-98 Инструкция по ремонту тележек грузовых вагонов РД32 ЦВ-052-99 ТТП ремонта тележек, их узлов и деталей ТК-90 часть 2 ТТП ремонта скользунов ТК-230-296 ТТП ремонта узла пятник- подпятник ТК-231-96 ТУ на ремонт соединительных балок Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава ПОТ РО-32-ЦВ-400-96 | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемно- Конвеер перемещения тележек типа Т198М или Т44602М ПКБ ЦВ или 12.824 ГОСНИТИ Рязань Подъемно- поворотное устройство Устройство подачи тележек в моечную машину |
|  |  | Моечное | Моечная машина типа Т1285М ПКБ ЦВ; Т446.01М ПКБ ЦВ |
|  |  | Расборочно- сборочное | Стенд разборки тележки типа T1308M ПКБ ЦВ |
| 2. Неразрушающий контроль, средства измерений и диагностики |  | Средства измерения и диагностики | Стенд для акустико- эмиссионного метода контроля боковых рам и надрессорных балок (ПКБ ЦВ) Стенд для измерения и сортировки пружин типа "Лазер-М" Атоматизированная установка контроля геометрических параметров фрикционных клиньев типа "КЛИН-М" Стенд для выходного контроля параметров тележки в сборе после ремонта Шаблоны |
| 3. Клепка фрикционных планок |  | Клепальное | Установка для нагрева заклепок Гидравлическая скоба для клепки |
| 4. Сварка и наплавка |  | Сварочно- наплавочное | Установка для наплавки буксовых проемов боковых рам Кантователь боковых рам типа Т1285М ПКБ ЦВ Установка для наплавки надрессорных балок Кантователь надрессорных балок типа Т130806МГЖБЦВ Устройство для местного нагрева боковой рамы Устройство для нагрева подпятника Устройство для нагрева наклонных поверхностей надрессорной балки |
| 5. Механическая обработка |  | Станочное | Станки: Для обработки наклонных поверхностей надрессорной балки Для обработки подпятника Для обработки буксового проема баковой рамы Установка для запрессовки втулок в отверстия в боковых рамах |
| 6. Ремонт соединительных балок 8-ми осных цистерн |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Кантователь Электрокар |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочный пост Газосварочное оборудование |
| 7. Восстановление лакокрасочного покрытия |  | Окрасочное | Камеры для окраски деталей тележки |
| 8. Выходной контроль |  | Контрольно- измерительные | Стенд выходного контроля параметров тележки в сборе |
| 9. Управление производственным процессом и сдача- приемка тележек после ремонта |  | Информационное | АРМ оператора тележечного участка в составе АСУ ВЧД |

3.4 Колесно-роликовый участок

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Транспортировка, мойка и диагностирование | Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар N ЦВ/3429 Инструктивные указания по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками N 3-ЦВРК Технический проект организации труда на производственном участке роликовых подшипников N 502-87 ПКБ ЦВ Инструкция по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и в вагонных депо N ЦВРК-6. Технологическая инструкция по восстановлению наплавкой изношенных поверхностей букс грузовых вагонов ТИ-05-02/099Б | Подъемно- транспортное | Кран-балка с ельфером расчетной грузоподъемности Поворотное устройство типа Т715М или Т624М ПКБ ЦВ Толкатель к.п типа Т601М или Т285М ПКБ ЦВ Транспортер корпусов и деталей букс типа Т1039М или Т 1308.17М ПКБ ЦВ Желоб транспортный типа Т606М или Т634М ПКБ ЦВ |
|  |  | Моечное | Машина для обмывки колесных пар типа Т1291М, Т464М или Т1290.11М ПКБ ЦВ Машина для обмывки подшипников типа Т6344 М ПКБ ЦВ или ММП 2 ВЧД Рязань Машина для обмывки корпусов букс и деталей буксового узла типа Т 1308.13М ПКБ ЦВ |
|  |  | Диагностическое | Установка для контроля параметров буксовых узлов УДП-85, УДП-88 Стенд для обкатки роликовых подшипников после монтажа буксовых узлов типа ПКБ ЦВ |
| 2. Механическая обработк |  | Станочное | Колесо-токарный станок Станок механической обработки корпусов букс Заточный станок Станок для шлифовки роликов подшипников типа Т.295М; Т 264М ПКБ ЦВ или АЗЦ-1.АЗЦ-2 г. Новосибирск Станок для шлифовки образующей поверхности роликов подшипников типа Т.264М ПКБ ЦВ Станок для шлифовки, зачистки наружных и внутренних колец подшипников Технологическая линия по ремонту роликовых подшипников типа ВЧД Омск |
| 3. Слесарно- монтажные работы |  | Демантажно- монтажное | Стенд для демонтажа буксового узла типа Т266АМ или Т1308 09М ПКБ ЦВ Стенд для монтажа буксового узла типа Т348М или Т1308.14М ПКБ ЦВ Приборы и средства для измерения диаметра шейки оси типа БВ-7491-01, БВ-7492 Приборы и средства для измерения посадочного диаметра внутренних колец подшипников (установка типа РМ8617, УПП или УКПП г Владимир, БВ7491) Стенд для дефектации полиамидных сепараторов подшипников типа УИСА-200 или ВЧД Челябинск Приборы и средства для измерения длины и диаметров роликов подшипников типа АУ ООО "Приборы плюс" г.Владимир, БВ-6375, ВМ 38 4155 Установка для измерения геометрических размеров параметров колесных пар типа "Агроэл" г.Рязань Установка для измерения радиальных зазоров подшипников типа Т500М ПКБЦВ Прибор для измерения осевых зазоров подшипников типа Т501М ПКБ ЦВ Установка для контроля внутренних колец на шейке оси типа РМ8617 Установка для подбора сепараторов типа БВ-9271 Установка для контроля колец подшипников Установка для подбора лабиринтных колец типа ООО "Прибор плюс" г. Владимир Установка для подбора подшипников по диаметру типа МНПП "Прибор" г.Владимир Индукционный нагреватель для снятия внутренних колец подшипников и лабиринтных колец с шейки оси колесной пары типа ПР1548 или УН-2 ГЖБ ЦТ; ИН-3 Электрическая печь или масляная ванна для нагрева внутренних колец подшипников и лабиринтных колец перед установкой типа Т759 04 М ПКБ ЦВ или "Техносистема" Установка для выпрессовки подшипников из корпуса буксы типа Т.1308 10М ПКБ ЦВ или ТОО "АГРО-ЭЛ" г.Рязань Установка для затяжки гайка М-110 торцевого крепления Динамометричес- кий ключ для затяжки болтов М-20 шайбы торцевого крепления Манипулятор типа ШБМ-150, ВЧД Сасово Гайковерт реверсивный |
| 4.Сварочно- наплавочные работы |  | Сварочно- наплавочное | Установка для нагрева колесных пар перед наплавкой Установка для наплавки гребней колесных пар Оборудование для наплавки резьбы М-110 Оборудование для восстановления наплавкой корпусов букс Термокамера для выдержки температуры остывания колесных пар после наплавки Установка для напыления шеек осей колесных пар |
| 5. Восстановление лакокрасочного покрытия |  | Окрасочное | Камеры для окраски элементов колесных пар |
| 6. Выходной контроль |  | Контрольно- измерительные | Стенд выходного контроля параметров колесной пары в сборе |
| 7. Управление производственным процессом и приемка |  | Информационное | АРМ "Колесо" в составе АСУ ВЧД. |

3.5 Контрольный пункт автосцепки (КПА)

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Подготовительная | Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог N 494-97 ЦВ-ВНИИЖТ Комплект документов ТТП ремонта автосцепного устройства ТК-244 ПКБ ЦВ Техническое указание по установке предохранительного устройства от выпадания болтов клина тягового хомута автосцепки грузовых вагонов 33-ЦВА/13 Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов ЦВ 201-98 Технологическая инструкция. Ремонт сваркой перемычки замка автосцепки N 272-ПКБ ЦВ Восстановление перемычки замка автосцепки РП-444.00 | Моечное | Установка для очистки или обмывки автосцепки |
|  |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Кран-укосина расчетной грузоподъемности Кассета для транспортировки авто-сцепок Тележка- транспортер для деталей и узлов поглощающих аппаратов |
| 2. Разборка и дефектация |  | Контрольное | Стенд осмотра, разборки и проверки автосцепки. Автоматизированая система контроля геометрических параметров деталей автосцепки типа "КИТ" Стеллаж-шкаф для контрольных шаблонов и мерительного инструмента |
|  |  | Транспортное | Рольганг для транспортировки деталей |
| 3. Сварочно-наплавочное |  | Сварочно- наплавочное | Комплекс устройств для нагрева деталей при ремонте их сваркой и перед наплавкой Сварочный выпрямитель и трансформатор Газосварочное оборудование. Установка электрошлаковой заварки перемычки хвостовика автосцепки Стенд для наплавки корпуса автосцепки Полуавтомат ПДГ-501-1 Приспособление для закрепления деталей автосцепки при их наплавке Приспособление для приварки полочки в корпусе автосцепки типа Т593 ПКБ ЦВ Прибор для определения твердости корпуса и замка автосцепки после наплавки |
|  |  | Транспортное | Рольганг для транспортировки деталей |
| 4. Механическая обработк |  | Станочное | Универсальный фрезерный станок Поперечно- строгальный станок Сверлильный станок Точильно- шлифовальный станок Заточной станок |
|  |  | Приспособления | Приспособление для обработки корпуса автосцепки на строгальном и фрезерном станках Приспособление для обработки замыкающей части замка автосцепки Приспособление для обработки отверстий валика подъемника в корпусе автосцепки типа Т421 ПКБЦВ Приспособление для обработки овального отверстия замка Приспособление для обработки перемычки хвостовика автосцепки Фрезерный станок для обработки шипа автосцепки типа Т98 ПКБ ЦВ Приспособление для обработки замыкающей поверхности замка Приспособление для обработки торца хвостовика автосцепки Приспособление для обработки предохранителя |
| 5. Слесарно-монтажные и правильные работы |  | Стенды | Стенд для сжатия поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4 Стенд для ремонта поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4 Стенд для ремонта эластомерного поглошающего аппарата |
|  |  | Кузнечное | Электропечь для нагрева хвостовика автосцепки и деталей механизма Пресс правки хвостовика автосцепки Стенд для правки деталей (предохранителя от саморасцепа и замкодержа теля) |
| 6. Окрасочные работы |  | Окрасочное | Камера для окраски корпуса автосцепки |

3.6 Контрольный пункт автотормозов (АКП)

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Отделение ремонта тормозных приборов | Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ- 945. Руководство по ремонту воздухораспределителей 483 и 483М Р00 8 ПКБ ЦВ-2001РК Руководство по ремонту воздухораспределителя 483А Р015 ПКБ ЦВ-2003РК Руководство по ремонту авторежима 265А-1 Р005 ПКБ ЦВ-2000РК Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов. ЦВ-201-98 Руководство по ремонту камер 295.001, 295М 001 295М.002. Руководство по ремонту запасного резервуара Р7-78. Р010-ПКБ ЦВ-2001 РК Руководство по ремонту регуляров тормозной рычажной передачи 574Б N 610 ЦВ - 93 РД Руководство по ремонту регулятоторов тормозной рычажной передачи РТРП-675М и РТРП-675 Р002-ПКБ ЦВ-97РК Руководство по ремонту тормозного цилиндра 188Б. Р009-ПКБ ЦВ-2001РК Руководство по ремонту концевого крана. Р003-ПКБ ЦВ-97РК Руководство по ремонту шаровых разобщительных кранов Р006-ПКБ ЦВ-2000РК Руководство по ремонту соединительных рукавов Р17Б и Р36. Р003-ПКБ ЦВ-97РК Руководство по ремонту триангеля рычажной передачи тележек. Р001 ПКБЦВ-97РК | Моечное | Моечная установка для обмывки приборов типа Т1149 ПКБ ЦВ |
|  |  | Ремонтно- испытательное | Технологическая оснастка для ремонта магистральной и главной частей воздухораспреде- лителя типа Т1302 ПКБ ЦВ или СГВР 1 и СМВР1 НПП "ТОРМО" Стенд испытания воздухораспре- делителей типа Т1297.02.01 ПКБ ЦВ или УКВР 2 НПП "ТОРМО" |
|  |  | Ремонтно- испытательное | Стол для ремонта и проверки авторежимов типа САР1 НПП "ТОРМО" Стенд испытания аторежимов типа Т1297 01.01 ПКБ ЦВ или УКАР 2М НПП "ТОРМО" Машина для испытания пружин типа МИП НПП "Тормо" Приспособление для выдержки клапанов под прессом при замене резиновых уплотнений Приспособление для обрезки резиновых уплотнений клапанов |
| 2.Отделение ремонта запасных резервуаров и камер воздухораспределителей |  |  | Стенд ремонта и испытания камер воздухораспреде- лителей типа Т1325 ПКБ ЦВ Устройство для очистки воздушных фильтров типа ЦОФ НПП "Тормо" Стенд испытания 78-литровых резервуаров типа Т1322.ПКБ ЦВ или СИЗР НПП "ТОРМО" |
| 3. Отделение ремонта регуляторов тормозной рычажной передачи, тормозных цилиндров |  | Ремонтно- испытательное | Приспособление для ремонта авторегуляторов типа Т1313 ПКБ ЦВ или РТРП1 НПП "ТОРМО" Стенд испытания авторегуляторов типа Т1288 ПКБ ЦВ или УКРП-1 НПП "ТОРМО" Машина для испытания пружин типа МИП НПП "Тормо" Стенд для разборки и сборки поршневых узлов тормозных цилиндров типа Т1108 ПКБ ЦВ Стенд испытания тормозных цилиндров типа Т1323.ПКБ ЦВ или СИТЦ НПП "ТОРМО" |
| 4. Отделение ремонта концевых, разобщительных кранов, соединительных рукавов. |  | Ремонтно- испытательное | Приспособление для разборки концевых кранов типа Т1310 ПКБ ЦВ Приспособление для смены уплотнений клапана концевого крана типа Т1310 ПКБ ЦВ Устройство для испытания концевых кранов типаТ1310 ПКБ ЦВ Устройство для испытания разобщительных кранов типа Т1310 ПКБ ЦВ Стенд комплектования соединительных рукавов типа Т1035 ПКБ ЦВ |
|  |  | Ремонтно- испытательное | Стенд испытания соединительных рукавов типа Т939 ПКБ ЦВ или САИР НПП "ТОРМО" Приспособление для проверки соединительных рукавов световым лучом типа Т475.04 ПКБ ЦВ |
| 5. Отделение ремонта триангелей, вертикальных и горизонтальных рычагов, затяжек, тормозных тяг (территориально может располагаться на участке ремонта тележек или в ремонтно-заготовительном участке) |  | Ремонтно- испытательное | Стенд разборки, сборки и испытания триангелей типа Т1085.07. ПКБ ЦВ Гайковерт для откручивания и закручивания гаек триангеля Устройство запрессовки втулок в распорке триангеля, рычагах, затяжках Стенд для испытания триангелей, тяг на растяжение |
|  |  | Электро- газосварочное | Установка наплавки цапф триангелей типа Т1085.05. ПКБ ЦВ |
|  |  | Станочное | Приспособление для расточки отверстий в распорке. Приспособление для нарезки резьбы триангелей типа ТОО "АГРОЭЛ" г.Рязань |

3.7. Средства неразрушающего контроля

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Колесные пары |
| 1.Средняя часть оси | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.174-2001 | Магнитно- порошковый (МПК) | МД-13 ПР; МД-12ПС; Установки серии Р 8617 или МД 14 ПКМ |
| 2. Вся ось | Руководство по ультразвуковому контролю колесных пар вагонов РД 07.09-97 ТИ по ультразвуковому контролю осей колесных пар программируемым дефектоскопом "Пеленг" УД2-102(утв.25.01.02) | Ультразвуковой (УЗК) | УД 2-12 и УДС 1-22, УР-1, УСК-4, комплект ультразв. преобразовате- лей; УДС2-32 и УДС 1-22, УР-2, УСК-4, комплект ультразв. преобразователей; |
| 3. Шейки и предпоступичные части оси | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.174-2001 | МПК | МД-12 ПШ; МД-12 ПЭ; Установки серии Р 8617 или МД-14 ПКМ |
| 4.Цельнокатаное колесо | Руководство по ультразвуковому контролю колесных пар вагонов РД 07.09-97 ТИ по ультразвуковому контролю осей колесных пар программируемым дефектоскопом "Пеленг" УД 2-102(утв.25.01.02) Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | УЗК или Вихретоковый (ВТК) | УД 2-12 и УДС 1-22, УР-1, УСК-4, комплект ультразв. преобразователей УДС2-32 и УДС 1-22, УР-2, УСК-4, комплект ультразв. преобразователей ВД-12НФМ; ВД-12НФ;ВД-15НФ; ВД-113.5; ВД-ПЗ; ВД-213 |
| 5. Внутренние кольца подшипников, напрессована шейки оси | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.174-2001 | МПК | МД-12 ПШ; МД-14 ПКМ; Установки серии Р 8617 или МД-14 ПКМ |
| Буксовый узел |
| 1.6. Внутреннее кольцо свободное | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Неразрушающий контроль деталей вагонов Общие положения РД 32.174-2001 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | МПК или ВТК | Установка УМДП-01 ВД-18НФ. ВД-2117, ВД-15 НФ, ВД-113.5, ВД-113, ВД-213 |
| 7. Наружное кольцо свободное | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.174-2001 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | МПК или ВТК | Установка УМДП-01 ВД-12 НФ, ВД-2117, ВД-15 НФ, ВД-113.5, ВД-113, ВД-213 |
| 8. Сепаратор латунный | Вихретоковый метод нераз- рушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | ВТК | ВД-12 НФ, ВД-211.7 |
| 9. Упорное кольцо свободное | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Неразрушающий контроль деталей вагонов Общие положения РД 32.174-2001 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 ТИ по ультразвуковому контролю упорных колец подшипников дефектоскопом УД 2-12 (УДС 2-32) | МПК или ВТК Или УЗК | УМДП-01 ВД-113.5; ВД-113, ВД-213, ВД-12 НФМ, ВД-12 НФ, ВД-15 НФ УД-2-12, УДС 2-32, комплект ультразвуковых преобразователей |
| 10. Ролики | Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | ВТК | ВД-13 НФ, ВД-211.5 |
| 11.Стопорная планка | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.174-2001 | МПК | МД-12 ПШ |
| Автосцепка |
| 12.Корпус авто- | Неразрушающий контроль сцепки деталей вагонов. Общие положения РД 32.174-2001 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РДЗ 2.149-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 | ФЗК или ВТК или МГЖ | ДФ-103; ДФ-105; ДФ-201; ДФ-205 ВД-12НФМ; ВД-12НФ; ВД-15НФ; ВД-113;ВД-213 МД-12ПШ; МД-12ПЭ; МД-12ПС |
| 13.Тяговый хомут | Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.174-2001 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РДЗ 2.149-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | ФЗК или ВТК или | ДФ-103; ДФ-105; ДФ-201; ДФ-205 ВД-12НФ; ВД-15НФ; ВД-113; ВД-113,5; ВД-213 |
|  | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 | МПК | МД-12ПС; МД-4ПКМ |
| 14.Корпус поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4 | Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | ВТК | ВД-12НФ; ВД-15НФ, ВД-113; ВД-113,5; ВД-213 |
| 15.Клин тягового хомута | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | МПК или ВТК | МД-12ПШ; МД-12ПЭ ВД-113; ВД-113,5; ВД-213 |
| 16. Валик тягового хомута | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.1259-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | МПК или ВТК | МД-12ПШ. МД-12ПЭ ВД-113, ВД-113.5; ВД-213 |
| 17.Маятниковая подвеска. | Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 | ВТК или МПК | ВД-113, ВД-113.5; ВД-213 МД-12ПШ; МД-12ПЭ |
| 18. Стяжной болт поглощающего аппарата | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 | МПК | МД-12ПШ; МД-12ПЭ |
|  | Детали тележек |
| 19. Боковая рама | Неразрушающий контроль деталей вагонов. Общие положения РД 32.174-2001 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.149-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 "Методика Акустико- эмиссионного контроля (диагностирования) боковых рам и надрессорных балок тележек модели 18-100, проработавших более 30 лет" N 662-2002 ПКБ ЦВ | ФЗК или ВТК или МПК Акустико- эмиссионый (АЭК) | ДФ-103; ДФ-105; ДФ-201, ДФ-205 ВД-12НФМ; ВД-12НФ; ВД-15НФ; ВД-113; ВД-113,5; ВД-213 Электромагниты МД-4К или МЭД-120 Установка для АЭК ПКБ ЦВ ТУ32ЦВ2501-2002 |
| 20.Надрессорная | Неразрушающий контроль балка деталей вагонов Общие положения РД 32.174-2001 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД32.149-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32 159-2000 "Методика Акустико- эмиссионного контроля (диагностирования) боковых рам и надрессорных балок тележек модели 18-100, проработавших более 30 лет" N 662-2002 ПКБ ЦВ | ФЗК или ВТК или МПК Акустико- эмиссионый (АЭК) | ДФ-201, ДФ-205 ВД-12НФМ, ВД-12НФ, ВД-15НФ Электромагниты МД-4К или МЭД-120 Установка для АЭК ПКБ ЦВ ТУ32ЦВ2501-2002 |
| 21.Шкворень | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | МПК или ВТК | МД-12ГШ1, МД-12ПЭ ВД-113, ВД-113,5, ВД-213 |
| 22.Подвеска тормозного башмака | Магнитнопорошковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.159-2000 Вихретоковый метод неразрушающего контроля деталей вагонов РД 32.150-2000 | МПК или ВТК | МД-12ПШ, МД-12ПЭ ВД-113, ВД-113,5, ВД-213 |

-------------------------------

Примечания: 1 Метрологическое обеспечение ультразвукового контроля предусматривает применение стандартных образцов:

- СО-2 (ГОСТ 14782) или СО-ЗР (ГОСТ 15876)

- (СОП) 07.09.01-РУ1 "Контрольная ось"

- (СОП) 07709.01-РУ1 "Контрольная ось"

- (СОП) 07.09.02 и 07.09.03 "Контрольное колесо"

2. Метрологическое обеспечение вихретокового контроля осуществляется с помощью стандартных образцов, входящих в комплект дефектоскопов.

3. Метрологическое обеспечение магнитопорошкового контроля обеспечивается одним из следующих комплектов оборудования:

- стандартные образцы предприятия (СОП) с искусственными дефектами "Шейка оси", "Средняя часть оси", "Кольцо буксового подшипника";

- стандартные образцы предприятия с естественными дефектами (трещинами) и измеритель магнитного поля МФ-23ИМ или миллитесламетр ТП2-2У;

- стандартные образцы предприятия (СОП) "Стопорная планка", "Валик";

- измеритель магнитного поля МФ-23ИМ или миллитесламетр ТП2-2У и устройство для проверки качества магнитного индикатора МФ-10СП или МОН 721.

4. Для производства дефектоскопирования может использоваться один из типов дефектоскопов, перечисленных в столбце 4.

5. Методика N 662-2002 ПКБ ЦВ распространяется на боковые рамы и надрессорные балки любых годов изготовления.

4. Регламент технической оснащенности других подразделений,

входящих в состав грузовых вагонных депо

4.1 Вагоно-колесные мастерские

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Подготовительные | Технический проект организации труда на производственном участке роликовых подшипников N 502 - 87 ПКБ ЦВ Инструкция по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и в вагонных депо N 6/ЦВРК Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию Вагонных колесных пар N ЦВ/3429 Инструкция по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и в вагонных депо N ЦВРК - 6. Инструктивные указания по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками N 3 ЦВРК Технологический процесс ремонта роликовых подшипников в вагонном депо Омск - сорт. Зап. Сиб. ж.д. | Погрузочно- разгрузочное | Кран мостовой расчетной грузоподъемности |
|  |  | Подъмно- транспортное | Электроталь расчетной грузоподъемности Кран-балка с тельфером расчетной грузоподъемности Поворотное устройство типа Т715М; Т611М ПКБ ЦВ |
|  |  | Моечное | Моечная машина для обмывки к.п типа T1139M; Т1290М; Т464М ПКБ ЦВ Моечная машина для обмывки подшипников Моечная машина для обмывки корпусов букс типа Т715М; Т13О8.13М ПКБ ЦВ Моечная машина для обмывки деталей буксового узла "Технад" Ультразвуковая мойка роликов. Установка для сухой очистки средней части оси и дисков колес |
| 2. Испытание, диагностика, средства измерения и не разрушаемого контроля |  | Средства испытаний, измерений диагностики и неразрушаю- щего контроля | Установка для контроля внутреннего диаметра роликовых букс типа УКБ ООО "Прибор плюс" г.Владимир, БВ-7588, КРБ-02; КГШ-01 Установка для контроля параметров колесных пар типа "Профиль" ТОО "АГРОЭЛ" г.Рязань Установка для дефектации стопорных планок типа РМ8617 Установка для дефектации подшипников без снятия с шейки оси (Микропроцессор- ный пульт типа МПП-93 г.Владимир; РМ-8617) Установка для подбора лабиринтных колец типа 000 "Прибор плюс" г.Владимир Установка для дефектации гребней колесных пар типа УСК-3 Установка для дефектации ободов, дисков и поверхностей катания колесных пар Установка для дефектации шейки оси колесных пар Установка для дефектации предподступичной и подступичной частей оси колесных пар Установка для дефектации средней части оси колесных пар Установка для дефектации латунных сепараторов подшипников Установка для дефектации полиамидных сепараторов подшипников типа УИСА-200 или ВЧД Челябинск Установка для дефектации роликовых подшипников Установка для дефектации внутренних и наружных колец подшипника в свободном состоянии типа ПР-9402 Прибор для замера дорожки качения наружного кольца Установка для стабилизации температуры роликов Автоматизирован- ная установка для подбора подшипников по диаметру типа УПП, УКПП МНПП "Прибор" г.Владимир Установка для определения геометрических размеров и подбора роликов типа МНПП "Прибор" г. Владимир Прибор для контроля отверстия в ступице колеса типа БВ-7577 Прибор для контроля подступичной части типа БВ-7576 Установка для подбора сепараторов типа БВ-9271 Установка для подбора лабиринтных колец типа УПЛК ВЧД Владимир или БВ-7492-01 Прибор для измерения диаметра шейки оси типа БВ-7491-01, БВ-7492 Приборы для измерения посадочного диаметра внутренних колец подшипников типа УПВК ВЧД Владимир или БВ-7492-01 Приборы и средства для измерения длины и диаметра роликовых подшипников типа БВ-7528, ВМ 38 4155 Приборы для измерения радиальных и осевых зазоров подшипников типа БВ-7602 |
| 3. Слесарно- монтажные работы |  | Сборочно- разборочное | Стенд для демонтажа буксового узла типа Т 266М ПКБ ЦВ Стенд для монтажа буксового узла типа Т 348М ПКБ ЦВ Установка для выпрессовки подшипников из корпусов букс типа Т 1308.10М ПКБ ЦВ или ВЧД Сасово Пневматический или электричес- кий реверсивный гайковерт Установка индукционного нагревания для снятия внутренних колец с шейки оси колесной пары типа КУН 1 или ИН-4А Печь для нагрева внутренних колец перед установкой типа "Техносистема" Динамометричес- кий ключ для затяжки гайки М-110 торцевого крепления Динамометричес- кий ключ для затяжки болтов М 20 шайбы торцевого крепления Манипулятор типа ШБМ-150 ВЧД Сасово |
| 4. Наплавочные работы |  | Сварочно- наплавочное | Установка для наплавки гребней колесных пар типа ЛНВ-3 г. Рязань; ВЧД Челябинск; АДФ-1202 Установка нагрева колесной пара перед наплавкой Установка для наплавки резьбы М-110 типа УНО 2 ВНИИЖТ Камера для выдержки температурного режима остывания колесной пары после наплавки типа ВЧД Кинель |
| 5. Механическая обработка |  | Станочное | Установка для механической обработки корпусов букс Станок для обточки колесных пар Установка для нарезки резьбы М-110 подшипников Установка для зачистки торцевых поверхностей роликовых подшипников типа АЗТ-2 НПО "Гелмос" или Т285М ПКБ ЦВ Средства для шлифовки цилиндрической поверхности роликов подшипников типа АЗЦ-1 НПО "Гелмос" или Т264М ПКБ ЦВ Приспособление для шлифовки (зачистки) наружных и внутренних колец подшипника Станок для обработки выточки на торцевой гайке Станок горизонтально- фрезерный Станок фрезерный ВМ 127М Гильотинные ножницы установка для обработки подступичной части Вертикально- сверлильный станок Универсальный шлифовальный станок Токарно - винторезный станок Универсальный фрезерный станок Поперечно- строгальный станок Заточной станок Наждачно- точильный станок Осе-токарный станок Шеечно- шлифовальный станок Токарно- карусельный станок |
| 6. Прессовое |  |  | Гидравлический пресс |
| 7. Оперативное управление производственным процессом |  | Диспетчерский пульт | Для управления и контроля за технологическими процессами ремонта колесных пар. |
|  |  | АСУ | АРМ диспетчера ВКМ |

4.2 Пункт технического обслуживания

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2.1. Приемо-отправочные пути ПТО |
| 1.Встреча поезда "сходу" | Рабочее место осмотрщика вагонов, принимающего пассажирский и грузовой поезд "СХОДУ" ТУ N321 ПКБ ЦВ Типовой технологический процесс работы ПТО ТК-234 Технологический процесс технического обслуживания автосцепного устройства на ПТО.. N 442 ПКБ ЦБ Памятка осмотрщику вагонов при осмотре литых деталей тележки Технологический процесс технического обслуживания вагонов по опыту ПТО грузовых вагонов Челябинск Южно-Уральской ж.д. Типовой проект организации труда на ПТО грузовых вагонов N 369 ПКБ ЦВ. Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 |  | Оборудованное согласно ТУ рабочее место |
| 2. Осмотр поезда |  | Устройство для централизован- ного ограждения ремонтируемых составов |  |
|  |  | Общее освещение вдоль путей |  |
|  |  | Двухсторонняя оповеститель- ная связь с переговорными колонками на междупутье |  |
|  |  | Переносные радиостанции | Типа "Моторола" |
|  |  | Переносные осветительные фонари |  |
|  |  | Переносные датчики измерения перегрева буксового узла |  |
| 3. Ремонт вагона с подъемкой |  | Переносные гидравлические домкраты г.п. 15-20 т. |  |
| 4. Проверка качества работы автотормозов |  | Компрессорные установки с воздухо- проводной сетью |  |
|  |  | Устройство для зарядки и опробования тормозов с автоматической регистрацией параметров | типа "УСОТ" ПКБ ЦВ или "УЗОТ-Р" НТЦ ТОРМО Автоматизирован- ный комплекс опробования тормозов типа Т1337 ПКБ ЦВ или Система ускоренной зарядки и опробования тормозов типа УЗОТ-Р НПП "ТОРМО" |
| 5. Контроль исправности автосцепного устройства торцевого крепления буксового узла |  | Система контроля механизма автосцепки | Устройство типа "САКМА" |
| 6. Хранение материалов и запасных частей |  | Стеллажи для материалов и запасных частей |  |
| 7. Транспортировка запасных частей и материалов на ПТО |  | Дрезина и другие транспортные средства |  |
| 8. Обучение и повышение квалификации О.В. |  | Вагон-тренажер Методический кабинет с необходимым оборудованием |  |
| 9. Получение и передача информации |  | Комплект оборудования АСУ ПТО |  |
| 10. Подзарядка аккумуляторов осветительных фонарей |  | Оборудование для зарядки аккумуляторных батарей |  |
| 11. Ремонтно- заготовительное отделение (согласно местного технологическог процесса) |  | Электрогазо сварочное выпрямители | Сварочные трансформаторы и Газосварочное |
|  |  | Станочное | Фрезерный Резьбонарезной Токарный Заточной Сверлильный |
|  |  | Слесарно- монтажное | Пневматический реверсивный гайковерт Пневмокусачки Шлифовальная машинка |
|  |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка Электрокара |
| 4.2.2 Специализированные пути ремонта вагонов на ПТО |
| 1. Постановка вагонов на вагоноремонтные позиции | Рекомендации по внедрению технологии технического обслуживания вагонов на сортировочных станциях с использованием специализированных путей укрупненного N5 82-90 ПКБ ЦВ Руководство по текущему отцепочному ремонту вагонов РД 32 ЦВ-056-97 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог N 494-97 ЦВ-ВНИИЖТ Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов ЦВ 201-98. Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ - 945 Руководство по организации ремонта тормозного оборудования вагонов РД 32 ЦВ-ЦЛ 038-96 | транспортные средства перемещения вагонов | В зависимости от разработанной технологии |
| 2. Ограждение места производства работ |  | Устройство для централизован- ного ограждения ремонтируемых вагонов | По индивидуаль- ному проекту |
| 3. Замена дверей, крышек люков, автосцепок и т.д. |  | Подъемно- транспортное | Козловой кран, мостовой кран расчетной грузоподъемности |
| 4. Замена фрикционных клиньев и пружин тележек |  | Подъемное | Переносные гидравлические домкраты расчетной грузоподъемности |
|  |  | Подъемно- транспортное | Ремонтная установка РУ (проект Т.755 М ПКБ ЦВ) |
| 5. Замена поглощающего аппарата |  | Установка | для снятия и постановки поглощающего аппарата в сборе (проект Т289М ПКБ ЦВ) |
| 6.Выполнение правильно- сварочных и других работ на вагоне |  | Передвижная вагоно- ремонтная машина | Машина типа "Донбасе" |
|  |  | Слесарно- монтажный инструмент | Механизированная оснастка, приспособления с комплектом инструмента |
| 7. Производство слесарно-клепальных работ на вагоне |  | Клепальное | Установка для нагрева заклепок |
|  |  |  | Устройство (скоба) для клепки пятников. |
|  |  |  | Устройство (скоба) для клепки упоров автосцепки |
|  |  | Слесарный | Пневматический реверсивный гайковерт |
| 8. Производство электро или газосварочных работ на вагоне |  | Электрогазо- сварочное | Электросварочные линии Электросварочные посты Газосварочное оборудование |
| 9. Ремонт и испытание автотормозов |  | Пневматическое | Компрессорные установки Воздухопроводная сеть с колонками на междупутье для испытания автотормозов |
|  |  | Слесарное | Трубогибочное приспособление Приспособление для отрезки труб Приспособление для нарезки резьбы Слесарно- монтажный комплект |
|  |  | Испытательное | Установка для испытания тормоза на вагоне типа "СИТОВ" НПП "ТОРМО" |
| 10. Снабжение запасными частями, материалами и их хранение |  | Транспортное | Дрезина и другие транспортные средства. |
|  |  | Складское | Кладовые Стеллажи для запасных частей и материалов |
| 11. Проход между ремонтными путями |  | Маршруты проходов | Транспортные дорожки с твердым покрытием вдоль путей Проходы к месту производства работ с твердым покрытием Пешеходно- транспортные тоннели |
| 12. Питание электросиловых установок |  | Электролинии | Трехфазная силовая линия по индивидуальному проекту Линия низковольтного напряжения для электрофицирован ного инструмента и переносных ламп |
| 13. Электропитание низковольтного оборудования |  |  |  |
| 14. Выполнение работ темное время суток |  | Осветительное | Общее освещение вдоль путей |
| 15. Требования СЭС |  | Очистное | Очистные устройства и канализационная сеть |
| 16. Связь между работниками и диспетчерским пунктом |  | Связь | Двухсторонняя оповестительная связь с переговорными колонками |
| 17.Оперативное управление производственным процессом |  | Диспетчерское | Диспетчерский пульт для управления и контроля за технологическими процессами ремонта вагонов |
|  |  | АСУ | АРМ СПРВ в составе АСУ ПТО |
| 4.3 Механизированный пункт подготовки вагонов к перевозкам (МППВ) |
| 1. Очистка вагонов от остатков ранее перевозимого груза Промывка крытых вагонов | Указание по техническому оснащению пунктов подготовки полувагонов и платформ к перевозкам N557-89 ПКБ ЦВ Руководство по текущему отцепочному ремонту вагонов РД 32 ЦВ-056-97 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог N 494-97 ЦВ-ВНИИЖТ. Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов ЦВ 201-98. Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ945 Руководство по организации ремонта тормозного оборудования вагонов РД 32 ЦВ-ЦЛ 038-96 | Оборудование для очистки Оборудование для промывки | Аэродинамические установки или другое оборудование Вагонно-моечные машины и приборы для промывки |
| 2. Подача вагонов в цех подготовки и ремонта |  | Транспортное | Маневровый локомотив Тяговый конвеер |
| 3.Расстановка вагонов по ремонтным позициям (при выполнении работ, связанных с подъемкой вагонов) |  |  |  |
| 4.Кузовные работы 4.1.Правка элементов каркаса кузова и подготовка к сварочным работам |  | Технологическое | Вагоноремонтная машина типа "Липчанка", "Кузбасс","Крым" Технологическая остнастка для правки элементов вагона, прижатия свариваемых деталей, привариваемых накладок |
| 4.2.Производство сварочных работ на вагоне |  | Электро- газосварочное | Газосварочное оборудование Электросварочные посты |
| 4.3 Правка крышек люков на вагоне (без снятия) |  | Технологическое | Мобильная самоходная ремонтная установка |
| 4.4 Снятие крышек люков, торцевых дверей полувагонов, дверей крытых вагонов, бортов платформ и направление их специализированные отделения |  | Технологическое | Вагоноремонтная машина типа "Липчанка", "Крым" |
|  |  | Транспортное | Электрокар |
| 4.5.Постановка новых (отремонтированных) крышек люков, дверей, бортов на вагон |  | Технологическое | Вагоноремонтная машина типа "Липчанка, "Крым" |
| 5.Ремонт автотормозного оборудования |  | Слесарное | Электро- пневмоинструмент (гайковерты, кусачки,газовые ключи) |
|  |  | Станочное | Трубогибочное приспособление Трубоотрезные машинки |
|  |  | Испытательное | Установка для испытания автотормозов на вагоне типа "СИТОВ" НПП "Тормо" г.Екатеринбург |
| 6. Ремонт автосцепного устройства 6.1 Смена головок автосцепок, замена деталей механизма автосцепки |  | Транспортное | Тяговая подстанция Электрокар |
|  |  | Технологическое | Мобильная самоходная ремонтная установка |
| 6.2*.Смена поглощающих аппаратов, тяговых хомутов |  | Монтажное | Установка для снятия и постановки поглощающего аппарата |
|  |  | Клепальное | Установка для клепки упоров |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочные посты газосварочное оборудование |
| 7*.Смена колесных пар |  | Подъемно- транспортное | домкратная установка Мостовой кран |
| 8*.Смена боковых рам, надрессорных балок тележек |  | Подъемно- транспортное | Домкратная установка Мостовой кран |
| 9.Смена фрикционных клиньев, пружин, триангелей |  | Подъемно- транспортное | Мостовой кран |
| 10.Ремонт деталей вагонов в специализированных отделениях |  |  |  |
| 10.1 Торцевых дверей и крышек люков (при подготовке полувагонов) |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Кантователь Электрокар |
|  |  | Прессовое | Стенды для правки типа Т1286 ПКБ ЦВ или УВЗ |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочные посты Газосварочное оборудование |
| 10.2 Боковых дверей (при подготовке крытых вагонов) |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Кантователь Электрокар |
|  |  | Прессовое | Пресс для правки |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочные посты Газосварочное оборудование |
| 10.3 Бортов (при подготовке платформ) грузоподъемности |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной Кантователь Электрокар |
|  |  | Электро- газосварочное | Электросварочный пост Газосварочное оборудование |
| 11.Механическое отделение |  |  | Токарный станок Фрезерный станок Строгальный станок Сверлильный станок Станок для нарезания резьбы на трубах тормозной магистрали Трубогибочный станок Заточной станок |
| 12. Деревообрабатывающее отделение (при подготовке крытых вагонов и платформ) |  | Станочное | Четырехсторонний строгальный станок Циркулярная пила Строгальный станок |
| 13. Питание электросиловых установок |  |  | Трехфазная силовая линия по индивидуальному проекту |
| 14. Электропитание низковольтного оборудования |  |  | Линия низковольтного напряжения для электрифицирован ного инструмента и переносных электроламп |
| 15.Оперативное управление производством связь оператора (диспетчера) с производственным персоналом, работниками станции и вагонного депо |  |  | Промышленное телевидение, АСУ-ПТО, АСУ-ППВ |
| 16.Выполнение работ в темное время суток |  |  | Общее электроосвещение, местное низковольтное освещение |
| 17.Санитарно- гигиенические требования |  |  | Очистные устройства, канализационная сеть, душевые, гардеробные, столовая (буфет) |
| 18.Охрана труда и техника безопасности требований |  |  | Обеспечение выполнения "Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава" ПОТ РО 32 ЦВ-400-966 |

-------------------------------

* Работы производятся в случаях, когда их выполнение предусмотрено местным технологическим процессом

4.4 Пункты текущего отцепочного ремонта вагонов

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановка вагонов на вагоноремонтные позиции | Руководство по текущему отцепочному ремонту вагонов РД 32 ЦВ-056-97 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог N 494-97 ЦВ-ВНИИЖТ Инструкция по сварке и наплавке при ремонте Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ-945. Руководство по организации ремонта тормозного оборудования вагонов РД 32 ЦВ-ЦЛ 038-96 Инструкция по эксплуатации подвижного состава железных дорог ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 | транспортные средства перемещения вагонов | В зависимости от разработанной технологии |
| 3. Ограждение места производства работ |  | Устройство для централизован- ного ограждения ремонтируемых вагонов | По индивидуально- му проекту |
| 4. Подъемка вагона |  | Подъемное | Стационарные домкраты расчетной грузоподъемности грузовых вагонов ЦВ 201-98. |
| 5. Замена дверей, крышек люков, деталей тележек автосцепки и т.д. |  | Подъемно- транспортное | Козловой кран, мостовой кран расчетной грузоподъемности |
| 6. Замена фрикционных клиньев и пружин теле- |  | Подъемно- транспортное | Переносные гидравлические домкраты расчетной грузоподъемности Ремонтная установка РУ типа Т755М ПКБ ЦВ |
| 7. Замена поглощающего аппарата |  |  | Установка для снятия и постановки поглощающего аппарата в сборе типа Т289М ПКБ ЦВ |
| 8. Выполнение правильно- сварочных работ на вагоне |  | Правильно- сварочное | Передвижная вагоноремонтная машина типа "Донбасс" Т337М ПКБ ЦВ Устройства и приспособления для правки |
|  |  | Слесарно- монтажный инструмент | Механизированная оснастка приспособления с комплектом инструмента |
| 9. Производство слесарно-клепальных работ на вагоне |  | Клепальное | Установка для нагрева заклепок Устройство (скоба) для клепки пятников Устройство (скоба) для клепки упоров автосцепки |
|  |  | Слесарный | Пневматический реверсивный гайковерт |
| 10. Производство электро или газосварочных работ на вагоне |  | Электро- газосварочное | Электросварочные линии Электросварочные посты Газосварочное оборудование |
| 11. Ремонт и испытание автотормозов |  | Пневматическое | Компрессорные установки Воздухопроводная сеть с колонками на междупутье для испытания автотормозов |
|  |  | Слесарное | Трубогибочное приспособление Приспособление для отрезки труб Приспособление для нарезки резьбы Комплект слесарно- монтажного инструмента |
|  |  | Испытательное | Установка для опробования автотормозов типа "СИТОВ" НПП "ТОРМО" |
| 12. Механическое отделение (при отсутствии в депо колесно-роликового и заготовительного участков) |  | Станочное | Колесотокарный Фрезерный Резьбонарезной Токарный Заточной Сверлильный |
|  |  | Слесарно- монтажное | Механизированная оснастка, приспособления с комплектом инструмента |
|  |  | Подъемно- транспортное | Кран-балка расчетной грузоподъемности Электрокара |
|  |  | Клепальное | Установка для нагрева заклепок Устройство(скоба) для клепки |
|  |  | Правильное | Пресс для правки крышек люков и дверей типа Т 511.03М ПКБ ЦВ |
| 13. Столярные работы при ремонте на вагоне. |  | Транспортное | Электрокара |
|  |  | Слесарно- монтажный инструмент | Реверсивный гайковерт Пневмокусачки Электродрель Дереворежущий инструмент |
| 14. Снабжение запасными частями, материалами и их хранение |  | Транспортное Складское | Дрезина и другие транспортные средства Кладовые Стеллажи для материалов и запасных частей |
| 15. Проход между ремонтными путями |  | Маршруты проходов | Транспортные дорожки с твердым покрытием вдоль путей Проходы к месту производства работ с твердым покрытием Пешеходно- транспортные тоннели |
| 16. Питание электросиловых установок |  | Электролинии | Трехфазная силовая линия |
| 17. Электропитание низковольтного оборудования |  |  | Линия низковольтного напряжения для электрофицирован- ного инструмента и переносных ламп |
| 18. Выполнение работ в темное время суток |  | Осветительное | Общее освещение вдоль путей |
| 19. Требования СЭС |  | Очистное | Очистные устройства и канализационная сеть |
| 20. Связь между работниками и диспетчерским пунктом. Оперативное управление производственным процессом |  | Связь | Двухсторонняя оповестительная связь с переговорными колонками |
|  |  | Диспетчерское | Диспетчерский пульт для управления и контроля за технологическими процессами ремонта. |
|  |  | АСУ | АРМ ТОР в составе АСУ ПТО |
| 4.5 Промывочно-пропарочные станции |
| 1. Подготовка цистерн к наливу или плановому ремонту (пропарка, промывка) | Технический процесс без пропарочной подготовки цистерн к наливу N449-86 ПКБ ЦВ ТТП работы железнодорожных станций по наливу и сливу нефтепродуктов и промывочно-пропарочных предприятий по очистке и подготовке цистерн под перевозку грузов N Г-14540 Перспективный технологический процесс подготовки цистерн и вагонов для перевозки нефтебитума к наливу и ремонту N308 ПКБ ЦВ Технологический процесс подготовки вагонов для перевозки нефтебитума на специализированных путях N 381 ПКБ ЦВ Технологический процесс подготовки 8ми осных цистерн к перевозкам нефтепродуктов N 440 ПКБ ЦВ | Производственно бытовые помещения |  |
|  |  | Стационарные крытые производствен- ные помещения для промывки и пропарки цистерн с эстакадами |  |
|  |  | Эстакады открытого типа для промывки и пропарки цистерн |  |
|  |  | Эстакады для осмотра и ремонта котлов цистерн и бункеров |  |
|  |  | Помещение для насосных установок |  |
|  |  | Помещение химчистки спецодежды |  |
|  |  | Компрессорная с колонками |  |
|  |  | Стационарные источники пара |  |
|  |  | Комплекс очистных сооружений с канализационной сетью |  |
|  |  | Устройства для наружной обмывки |  |
|  |  | Резервуары для хранения остатков нефтепродуктов, растворителей |  |
|  |  | Устройства для обработки цистерн из-под этилированного бензина |  |
|  |  | Устройства для промывки и пропарки цистерн на открытых и крытых эстакадах ПП-00А |  |
|  |  | Устройства для промывки и пропарки 8ми осных цистерн |  |
|  |  | Устройства для дегазации и сушки цистерн ВР-132-32, ВВД-11,ВВД-10; ВВД-9; |  |
|  |  | Газо- сигнализатор |  |
| 2. Управление технологическим процессом |  | Диспетчерский пульт управления за технологическим процессом промывки, пропарки, дегазации и ремонта цистерн |  |
|  |  | Полуавтомати- ческое устройство по управлению вакуумно- насосными установками |  |
|  |  | Полуавтомати- ческое устройство по управлению насосными установками для горячего и холодного водоснабжения |  |
|  |  | Двухсторонняя оповестительная связь. |  |
|  |  | Переносные радиостанции |  |
|  |  | АРМ ППС в составе АСУ ВЧД |  |

5. Область применения регламента, порядок использования

5.1 Регламент технической оснащенности предназначен для инженерно технических работников линейных предприятий, а также проектных, научно исследовательских организаций. Он должен служить руководящим документом при разработке мероприятий по техническому оснащению, перевооружению и совершенствованию работы действующих производственных подразделений по ремонту и техническому обслуживанию грузовых вагонов, а также при проектировании, реконструкции, расширении существующих и строительстве новых предприятий вагонного хозяйства.

5.2 Регламент является руководящим документом, определяющим потребность в оборудовании, при проведении работ по переспециализации депо, увеличению мощности и решения вопросов по соответствию ремонтного производства требованиям нормативно-технической документации предприятий системы ОАО "РЖД" и прочих организаций.

При реализации регламента необходимо учитывать, что здания и сооружения депо и участков должны соответствовать требованиям государственным стандартов, СНиП, противопожарных и санитарных норм и других нормативных документов.

Перечень оборудования приведенный в таблицах регламента (страницы 6 - 52) позволяет определить необходимое количество оборудования на каждую технологическую операцию ремонта универсальных и специализированных вагонов. Причастные работники служб вагонного хозяйства, отделений дорог, вагонных депо должны принимать меры для дальнейшего совершенствования, развития и внедрения в производство оборудования, имеющего технико-технологические характеристики выше, чем у оборудования, представленного в регламенте и являющегося передовым на данный момент. Если вагонные депо ремонтируют несколько родов вагонов, то при определении потребной номенклатуры оборудования следует соблюдать условия наличия перечня всего необходимого оборудования, относящегося к ремонту этих родов вагонов.

5.3 Дополнительно к указанному в регламенте оборудованию ремонтные предприятия вагонного хозяйства должны иметь комплекс устройств для оперативного руководства работой технологических служб и административно-хозяйственного аппарата, включающий устройства сигнализации и связи, локальную автоматизированную информационно-справочную сеть с каналами электронной связи АРМ участков и отделений с АРМ руководителей предприятий с выходом на ИВЦ дороги.

6.Методика определения количества требуемой

оснастки и оборудования участков и отделений

грузовых депо

Определение количества требуемой оснастки и оборудования участков и отделений грузовых депо производится на основании разработанной технологии и норм времени по операциям или другим нормативным показателям, характеризующим его производительность. Исходными данными для расчетов являются:

1. Годовое задание - выпуск изделий в штуках за год.

2. Технологический процесс изготовления или ремонта.

3. Нормативные показатели (норма времени, суточная или часовая производительность, трудозатраты, норма расхода материалов) на единицу продукции по каждой операции, выполняемой с использованием технологического оборудования.

4. Действительный годовой фонд рабочего времени оборудования.

Техническая оснастка и оборудование, применяемые в депо по ремонту грузовых вагонов , условно можно разделить на группы с учетом выполняемых работ.

Диагностика и неразрушающий контроль.

Станочное оборудование.

Сварочно-наплавочное оборудование.

Стенды для разборки, комплектации и монтажа основных узлов.

Грузоподъемные механизмы и оборудование.

Моечные машины.

Прочее технологическое оборудование и оснастка (включая нестандартизированное).

При расчете потребного количества оборудования используются следующие методики.

Расчетное количество оборудования, используемого при диагностике и неразрушающем контроле, определяется:

- по норме времени (Тшт) на операцию

Nд*Тшт

Бст= ────────

Fдо*m

где: N - годовая производственная программа выпуска изделий, шт;

Тшт - штучное время на обработку изделия на данном типе оборудования, час;

Fдо - действительный годовой фонд рабочего времени оборудования при работе в одну смену, час;

m - число смен работы оборудования в сутки;

- по производительности оборудования

N

Бст = ────

P*F

где Р - количество единиц изделий, диагностируемых за сутки;

F - годовой фонд рабочего времени оборудования в сутках.

Расчет потребного количества станочного оборудования производится по формулам:

- по норме времени (Тшт) на операцию:

Nд*Тшт

Бст= ───────

Fдо*m

- по часовой производительности оборудования:

Nд

Бм= ────────

W*Fдо*m

где W - часовая производительность машины, шт/ч

- по числу рабочих, занятых на выполнении операции на станках определенного типа

Бк=Н*Nд

где Н - норматив численности работников, отнесенных на годовую программу ремонта вагонов.

Расчет потребного количества электросварочных аппаратов для ручной дуговой сварки производится по расходу электродов в килограммах на один ремонтируемый вагон по следующей формуле:

Количество постов для автоматической сварки и наплавки определяется по формуле:

Количество слоев наплавки можно определить по формуле:

H

n=───

h

где Н - необходимая толщина слоя наплавки;

h - толщина одного слоя наплавки.

К расчету определения потребности в стендах для разборки, комплектации и монтажа основных узлов применима формула, учитывающая норму времени (Тшт) на операцию:

Nд*Тшт

Бст=───────

Fдо*m

Определение количества грузоподъемного механизма и оборудования производится на основании разработанной технологии.

Расчетное количество моечных машин определяется по норме времени (Тшт) на операцию

Nд*Тшт

Бст=──────

Fдо*m

по производительности моечной машины

Nд

Бст=────

H*F