ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

9 января 2004 г. N 667-2004 ПКБ ЦВ

УТВЕРЖДАЮ:

Вице-президент ОАО "РЖД"

В.Н. Пустовой

РЕГЛАМЕНТ

организации работ по текущему

отцепочному ремонту грузовых вагонов

1. Назначение и размещение пунктов текущего отцепочного

ремонта

1.1. Пункты текущего отцепочного ремонта предназначены для устранения неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации вагонов в период между плановыми видами ремонта или в период от постройки вагона до первого планового ремонта.

1.2. В пунктах текущего отцепочного ремонта должны выполняться ремонтные работы, производство которых нецелесообразно при техническом обслуживании вагонов в поездах и при подготовке под погрузку из-за отсутствия на ПТО оборудования и технической оснастки, необходимых для качественного ремонта и из-за неизбежных, при ремонте отдельных вагонов, передержек поездов на станциях и увеличения времени подготовки порожних вагонов под погрузку.

1.3. Устранению подлежат неисправности вагонов, независимо от характера их возникновения: естественный износ деталей и узлов вагонов, нарушения правил эксплуатации и производства погрузочно-выгрузочных и маневровых работ, нарушения требований правил и руководств по изготовлению и ремонту вагонов, их узлов и деталей, возникновение форс мажорных обстоятельств.

1.4. Пункты текущего отцепочного ремонта могут быть организованы на тракционных путях вагонных депо, механизированных вагоноремонтных пунктах, расположенных на сортировочных станциях или станциях массовой погрузки, на специально выделенных (выделенном) путях (пути) участковых станций.

2. Техническое оснащение пунктов текущего отцепочного

ремонта

2.1. Пункты текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов должны иметь оборудование, технологическую оснастку, контрольно-измерительные приборы и инструмент, шаблоны, необходимые для выполнения в полном объеме Руководства РД 32 ЦВ-056-97.

2.2. Примерное техническое оснащение пунктов текущего отцепочного ремонта указано в приложении 1.

3. Материально-техническое обеспечение пунктов текущего

отцепочного ремонта

3.1. Пункты текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов должны бесперебойно обеспечиваться запасными частями и материалами, необходимыми для своевременного ремонта вагонов.

3.2. Ответственность за материально-техническое обеспечение возлагается на руководителей пунктов и начальников вагонных депо.

3.3. Перечень неснижаемого технологического запаса основных вагонных деталей, узлов и материалов указан в приложении 2.

4. Организация производства на пунктах текущего отцепочного

ремонта грузовых вагонов

4.1. Пункт текущего отцепочного ремонта должен иметь местный технологический процесс, утверждаемый в соответствии с порядком, установленным указанием от 23.06.95 г. N ЦВТКМ-14.

4.2. Руководство пунктом текущего отцепочного ремонта с учетом объема работ возглавляет начальник, мастер, бригадир.

4.3. Учет поступления вагонов в текущий отцепочный ремонт и выпуска их из ремонта ведет оператор пункта.

4.4. Количественный и профессиональный состав ремонтных бригад, сменность работы устанавливается руководством вагонного депо в соответствии с действующими нормативами и с учетом объемов поступления вагонов в ремонт.

4.5. Текущий отцепочный ремонт вагонов производится в основном по способу замены неисправных узлов и деталей новыми или заранее отремонтированными.

Материалы, применяемые при ремонте вагонов должны быть сертифицированы.

Устанавливаемые на вагоны детали, клеймение которых предусмотрено нормативными документами, должны иметь соответствующие клейма.

4.6. Учет неисправностей, с которыми вагоны поступают в текущий отцепочный ремонта, ведется в соответствии с отраслевым классификатором "Основные неисправности вагонов", утвержденным МПС 11.11.96 г. с последующими уточнениями и дополнениями (приложение 3).

4.7. Контроль за соблюдением технологического процесса и качества текущего отцепочного ремонта вагонов должны осуществлять бригадиры, мастера, приемщики вагонов и другие должностные лица, назначаемые приказом начальника вагонного депо.

5. Учет поступления вагонов в текущий отцепочный ремонт и

выпуска их из ремонта

5.1. Учет поступления вагонов в текущий отцепочный ремонт и выпуска их из ремонта на пунктах с объемом ремонта 20 и более вагонов в сутки ведет оператор пункта. На пунктах с меньшим объемом ремонта учет ведет работник, назначаемый приказом начальника вагонного депо.

5.2. На вагоны, подлежащие текущему отцепочному ремонту, выдается уведомление формы ВУ-23М. На поврежденные вагоны к уведомлениям формы ВУ-23М должен прилагаться акт формы ВУ-25М.

5.3. Все вагоны, требующие текущего отцепочного ремонта, учитываются в наличии несправных. Началом времени нахождения вагонов в неисправном состоянии считается время обнаружения неисправного вагона, зафиксированное в уведомление формы ВУ-23М.

5.4. Пономерной учет вагонов, поступивших в текущий отцепочный ремонт, ведется в Книге номерного учета наличия и ремонта неисправных вагонов грузового парка формы ВУ-31.

5.5. На все вагоны, отремонтированные текущим отцепочным ремонтом, оформляются уведомления формы ВУ-36М. Момент оформления ВУ-36М считается временем снятия вагонов с учета наличия неисправных.

5.6. Учет простоя вагонов в текущем отцепочном ремонте ведется по Книге ВУ-31.

Общее время простоя определяется со времени выдачи уведомления формы ВУ-23М до времени оформления уведомления формы ВУ-36М.

В текущем отцепочном ремонте учет общего простоя и простоя в ремонте ведется в часах, включая выходные и праздничные дни.

6. Ведение рекламационной работы

6.1. При поступлении грузовых вагонов в текущий отцепочный ремонт определяется характер возникновения неисправностей в соответствии с п.1.3 настоящего Регламента.

6.2. При выявлении дефектов узлов и деталей вагонов, возникших в период гарантийных сроков ответственности (приложение 4) по причине низкого качества изготовления, ремонта или модернизации составляются акты-рекламации формы ВУ-41М.

Акты рекламации составляются на каждый вагон в отдельности в одностороннем порядке ответственными работниками вагонных депо, пунктов технического обслуживания и пунктов текущего отцепочного ремонта, назначенных приказом начальника вагонного депо, и утверждается представителем независимой инспекции Департамента вагонного хозяйства ОАО "РЖД" на местах.

Один экземпляр акта-рекламации направляется предприятию, по вине которого вагон был отцеплен для производства текущего отцепочного ремонта.

Приложение 1

Примерное техническое оснащение пунктов текущего

отцепочного ремонта грузовых вагонов

| Наименование технологической операции | Техническая документация, регламентирующая технологическую операцию | Вид оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановка вагонов на вагоноремонтные позиции | Руководство по текущему отцепочному ремонту вагонов РД 32 ЦВ-056-97 Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог N 494-97 ЦВ-ВНИИЖТ Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов ЦВ 201-98. Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов ЦВ-ЦЛ -945. Руководство по организации ремонта тормозного оборудования вагонов РД 32 ЦВ-ЦЛ 038-96 Инструкция по эксплуатации подвижного состава железных дорог ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 | транспортные средства перемещения вагонов | В зависимости от разработанной технологии |
| 3. Ограждение места производства работ |  | Устройство для централизованного ограждения ремонтируемых вагонов | По индивидуальному проекту |
| 4. Подъемка вагона |  | Подъемное | Стационарные домкраты расчетной грузоподъемности |
| 5. Замена дверей, крышек люков, деталей тележек автосцепки и т.д. |  | Подъемно- транспортное | Козловой кран, мостовой кран расчетной грузоподъемности |
| 6. Замена фрикционных клиньев и пружин тележек |  | Подъемно- транспортное | Переносные гидравлические домкраты расчетной грузоподъемности Ремонтная установка РУ типа Т755М ПКБ ЦВ, Т1324 ПКБ ЦВ |
| 7. Замена поглощающего аппарата |  |  | Установка для снятия и постановки поглощающего аппарата в сборе типа Т289М ПКБ ЦВ |
| 8.Выполнение правильно-сварочных работ на вагоне. |  | Правильно- сварочное | Передвижная вагоноремонтная машина типа "Донбасс", Т337М ПКБ ЦВ Устройства и приспособления для правки |
|  |  | Слесарно- монтажный инструмент | Механизированная оснастка приспособления с комплектом инструмента |
| 9. Производство слесарно-клепальных работ на вагоне |  | Клепальное | Установка для нагрева заклепок Устройство (скоба) для клепки пятников Устройство (скоба) для клепки упоров автосцепки |
|  |  | Слесарный | Пневматический реверсивный гайковерт |
| 10. Производство электро или газосварочных работ на вагоне |  | Электро- газосварочное | Электросварочные линии Электросварочные посты |
| 11. Ремонт и испытание автотормозов |  | Пневматическое | Газосварочное оборудование Компрессорные установки Воздухопроводная сеть с колонками на междупутье для испытания автотормозов |
|  |  | Слесарное приспособление Приспособление для отрезки труб Приспособление для нарезки резьбы Комплект слесарно- монтажного инструмента | Трубогибочное |
|  |  | Испытательное | Установка для опробования автотормозов "СИТОВ" НПП "ТОРМО" |
| 12. Механическое отделение |  | Станочное Слесарно-монтажно Подъемно- транспортное Клепальное Правильное | Колесотокарный Фрезерный (при отсутствии в депо колесно- роликового и заготовительного участков) Резьбонарезной Токарный Заточной Сверлильный Механизированная оснастка, приспособления с комплектом инструмента Кран-балка расчетной грузоподъемности Электрокара Установка для нагрева заклепок Устройство (скоба) для клепки Пресс для правки крышек люков и дверей (проект Т 1286 ПКБ ЦВ) |
| 13. Столярные работы при ремонте на вагоне. |  | Транспортное Слесарно- монтажный инструмент | Электрокара Реверсивный гайковерт Пневмокусачки Электродрель Дереворежущий инструмент. |
| 14. Снабжение запасными частями, материалами и их хранение |  | Транспортное | Дрезина и другие транспортные средства. |
|  |  | Складское | Кладовые Стеллажи для материалов и запасных частей |
| 15. Проход между ремонтными путями |  | Маршруты проходов | Транспортные дорожки с твердым покрытием вдоль путей Проходы к месту производства работ с твердым покрытием Пешеходно- транспортные тоннели |
| 16. Питание электросиловых установок силовая |  | Электролинии | Трехфазная линия |
| 17. Электропитание низковольтного оборудования |  |  | Линия низковольтно- го напряжения для электрофицированно- го инструмента и переносных ламп |
| 18. Выполнение работ в темное время суток |  | Осветительное | Общее освещение вдоль путей |
| 19. Требования СЭС |  | Очистное | Очистные устройства и канализационная сеть |
| 20. Связь между работниками и диспетчерским пунктом. Оперативное управление производственным процессом |  | Связь | Двухсторонняя оповестительная связь с переговор- ными колонками Диспетчерский пульт для управления и контроля за техно- логическими процес- сами ремонта. |
|  |  | Диспетчерское |  |
|  |  | АСУ | АРМ ТОР в составе АСУ ПТО |

Приложение 2

Перечень

неснижаемого технологического запаса

основных вагонных деталей, узлов и материалов на пунктах

текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов

1.  Тележки модели 18-100

2.  Колесные пары

3.  Надрессорные балки

4.  Боковые рамы тележек

5.  Борта платформ

6.  Корпуса атвтосцепок

7.  Тяговые хомуты

8.  Поглощающие аппараты

9.  Детали механизма сцепления автосцепки

10. Детали расцепного привода и центрирующего

прибора автосцепки

11. Клин, валик тягового хомута

12. Упорная плита автосцепки

13. Поддерживающая планка тягового хомута

14. Воздухораспределители

15. Авторежимы

16. Балочки авторежимов

17. Авторегуляторы

18. Тормозные цилиндры в сборе

19. Поршни тормозных цилиндров

20. Пружины тормозных цилиндров

21. Запасные резервуары

22. Концевые краны

23. Разобщительные краны

24. Рукава соединительные

25. Уплотнительные кольца соединительных рукавов

26. Подводящие трубы тормозной магистрали

27. Ручки режимного переключателя

28. Цепочки выпускных клапанов

29. Детали тормозной рычажной передачи (триангели, башмаки,

подвески, рычаги, тяги, валики, предохранительные

устройства)

30. Тормозные колодки

31. Чеки тормозных колодок

32. Шплинты разных размеров

33. Болтогаечные изделия

34. Пружины тележек

35. Фрикционные планки тележек

36. Фрикционные клинья тележек

37. Крышки люков полувагонов

38. Запорные устройства крышек люков

39. Створки дверей полувагонов

40. Запоры дверей полувагонов

41. Двери крытых вагонов

42. Запорные устройства бункерных полувагонов

43. Металлопрокат: уголок, швеллер

44. Металл листовой

45. Стяжные муфты поясов цистерн

46. Усиливающие накладки для сварочных работ на вагонах

47. Краска

48. Пенька

Примечание: Исходя из местных условий, объемов работы, превалирующих типов вагонов, поступающих в ремонт, на каждом пункте текущего отцепочного ремонта по расчету определяется конкретное количество неснижаемого технологического запаса основных вагонных деталей и материалов.

Приложение 3

Классификатор распределения неисправностей грузовых

вагонов по причинам их возникновения

Приложение к отраслевому классификатору "Основные неисправности вагонов" (дополненный) 3.96.640

| Код | Наименование объекта классификации | Доля отказов по причинам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технологи ческим | Эксплуа- тационным |
| 100 | Неисправности колесной пары | 0 | 1 |
| 101 | Сход с рельс | 0 | 1 |
| 102 | Тонкий гребень | 0 | 1 |
| 103 | Прокат по кругу катания выше нормы | 0 | 1 |
| 104 | Кольцевые выработки на поверхности катания | 1 | 0 |
| 105 | Навар на поверхности катания | 0 | 1 |
| 106 | Ползун на поверхности катания | 0 | 1 |
| 107 | Выщербины обода колеса, раковины | 0 | 1 |
| 108 | Раздавливание обода колеса (уширение обода) | 0 | 1 |
| 109 | Остроконечный накат гребня | 0 | 1 |
| 110 | Вертикальный подрез гребня | 0 | 1 |
| 111 | Тонкий обод | 0 | 1 |
| 112 | Трещина обода, откол обода колеса | 1 | 0 |
| 113 | Ослабление ступицы на оси | 1 | 0 |
| 114 | Трещина гребня, откол гребня колеса | 0 | 1 |
| 129 | Прочие неисправности колеса | 0 | 1 |
| 130 | Поперечные трещины оси колесной пары | 1 | 0 |
| 131 | Продольные трещины оси колесной пары | 1 | 0 |
| 132 | Протертые места оси колесной пары | 0 | 1 |
| 133 | Следы контакта с электродом на оси | 0 | 1 |
| 134 | Холодный излом шейки оси | 1 | 0 |
| 149 | Прочие неисправности оси колесной пары | 0 | 1 |
| 150 | Грение буксы | 1 | 0 |
| 151 | Сдвиг буксы | 1 | 0 |
| 152 | Трещины или излом корпуса буксы | 1 | 0 |
| 153 | Излом и изгиб крышки буксы | 0 | 1 |
| 169 | Прочие неисправности буксы | 0 | 1 |
| 200 | Неисправности тележки | 0 | 1 |
| 201 | Несоответствие зазора между рамами вагона и тележки | 1 | 0 |
| 202 | Перекос тележки | 1 | 0 |
| 203 | Разность баз тележки (более 15 мм) | 0 | 1 |
| 204 | Излом, отсутствие, срез шкворня | 0 | 1 |
| 205 | Трещины или излом боковины (рамы) | 1 | 0 |
| 206 | Излом скользуна | 1 | 0 |
| 207 | Ослабление крепления скользуна | 1 | 0 |
| 208 | Износ скользуна | 1 | 0 |
| 209 | Трещина скользуна | 1 | 0 |
| 210 | Отсутствие скользуна | 1 | 0 |
| 211 | Излом коробки скользуна | 1 | 0 |
| 212 | Трещина коробки скользуна | 1 | 0 |
| 213 | Отсутствие или смещение пружин | 0 | 1 |
| 214 | Излом пружин | 1 | 0 |
| 215 | Трещина соединительной балки восьмиосного вагона | 1 | 0 |
| 216 | Несоответствие типа тележки грузоподъемности вагона | 1 | 0 |
| 217 | Трещина или излом надрессорной балки | 1 | 0 |
| 218 | Трещина, излом клина гасителя колебаний | 1 | 0 |
| 219 | Завышение фрикционного клина относительно опорной поверхности надрессорной балки | 1 | 0 |
| 220 | Несоответствие зазоров между скользунами | 1 | 0 |
| 221 | Разнотипность тележек | 0 | 1 |
| 249 | Прочие неисправности рамы тележки | 0 | 1 |
| 300 | Неисправности автосцепного оборудования | 0 | 1 |
| 301 | Несоблюдение норм высоты автосцепки | 1 | 0 |
| 302 | Провисание автосцепки | 1 | 0 |
| 303 | Несоблюдение норм расстояния от упора автосцепки до ударной розетки | 1 | 0 |
| 304 | Трещины в корпусе автосцепки | 1 | 0 |
| 305 | Уширение зева автосцепки | 0 | 1 |
| 306 | Износ контура зацепления | 1 | 0 |
| 307 | Изгиб хвостовика автосцепки | 0 | 1 |
| 308 | Обрыв хвостовика автосцепки | 0 | 1 |
| 309 | Износ перемычки хвостовика автосцепки | 1 | 0 |
| 310 | Неисправности корпуса автосцепки | 0 | 1 |
| 311 | Излом сигнального отростка | 0 | 1 |
| 312 | Износ замка автосцепки | 1 | 0 |
| 313 | Повреждение предохранителя от саморасцепа | 0 | 1 |
| 314 | Неправильная установка валика подъемника | 1 | 0 |
| 315 | Неправильная сборка механизма автосцепки | 1 | 0 |
| 316 | Невключение предохранителя замка | 1 | 0 |
| 317 | Неудержание замка в расцепленном состоянии | 1 | 0 |
| 339 | Прочие неисправности деталей механизма автосцепки | 0 | 1 |
| 340 | Трещина тягового хомута | 1 | 0 |
| 341 | Износ, излом тягового хомута | 0 | 1 |
| 342 | Износ поддерживающей планки тягового хомута | 1 | 0 |
| 343 | Трещины планки тягового хомута | 1 | 0 |
| 344 | Трещина, излом клина тягового хомута | 1 | 0 |
| 345 | Нарушение крепления клина тягового хомута | 1 | 0 |
| 346 | Излом ударной розетки | 0 | 1 |
| 347 | Обрыв упорного угольника | 0 | 1 |
| 348 | Неисправности поглощающего аппарата | 0 | 1 |
| 349 | Излом упорной плиты поглощающего аппарата | 0 | 1 |
| 350 | Обрыв болта поддерживающей планки | 1 | 0 |
| 359 | Прочие неисправности ударнотягового устройства | 0 | 0 |
| 360 | Излом кронштейна расцепного привода | 0 | 1 |
| 361 | Излом державки расцепного привода | 0 | 1 |
| 362 | Неправильная длина цепи расцепного привода | 0 | 1 |
| 363 | Излом рычага расцепного привода | 0 | 1 |
| 379 | Прочие неисправности расцепного привода | 0 | 1 |
| 380 | Трещины центрирующей балочки | 1 | 0 |
| 381 | Обрыв и трещина маятниковой подвески | 1 | 0 |
| 382 | Неправильная постановка маятниковой подвески | 0 | 1 |
| 383 | Излом центрирующей балочки | 0 | 1 |
| 384 | Излом клина фрикционного аппарата | 1 | 0 |
| 399 | Прочие неисправности центрирующего механизма | 0 | 1 |
| 400 | Неисправности автотормозного оборудования вагона | 0 | 1 |
| 401 | Неисправность авторежима и его привода | 1 | 0 |
| 402 | Неисправность авторегулятора | 1 | 0 |
| 403 | Неисправность воздухораспределителя | 1 | 0 |
| 404 | Неисправность тормозного цилиндра | 1 | 0 |
| 405 | Неисправность концевого крана | 1 | 0 |
| 406 | Неисправность разобщительного крана | 1 | 0 |
| 407 | Повреждение запасного резервуара | 0 | 1 |
| 408 | Срыв корончатой гайки триангеля | 1 | 0 |
| 409 | Обрыв кронштейна двухкамерного резервуара воздухораспределителя | 1 | 0 |
| 411 | Обрыв кронштейна рабочей камеры | 1 | 0 |
| 439 | Прочие неисправности автотормозных приборов | 0 | 1 |
| 440 | Ослабление крепления труб воздухопро- вода и тормоз прибор | 1 | 0 |
| 441 | Обрыв, излом магистрали воздухопровода и подводящих труб | 1 | 0 |
| 442 | Неисправности соединительных рукавов | 0 | 1 |
| 443 | Излом рычагов и тормозных тяг | 0 | 1 |
| 444 | Износ втулок триангеля | 1 | 0 |
| 445 | Завар башмака | 0 | 1 |
| 446 | Излом предохранительных скоб | 0 | 1 |
| 447 | Разрегулирование рычажной передачи | 0 | 1 |
| 448 | Неисправность ручного стояночного тормоза | 1 | 0 |
| 449 | Неисправность автоматического стояночного тормоза | 1 | 0 |
| 450 | Изгиб, излом триангеля | 1 | 0 |
| 451 | Обрыв или трещина кронштейна тормозного цилиндра | 0 | 1 |
| 469 | Прочие неисправности тормозной рычажной передачи | 0 | 1 |
| 500 | Неисправности кузова | 0 | 1 |
| 501 | Перекос кузова более 75 мм | 1 | 0 |
| 502 | Уширение кузова более 75 мм на одну сторону | 0 | 1 |
| 503 | Обрыв сварного шва стойки | 0 | 1 |
| 504 | Обрыв сварных швов раскосов | 0 | 1 |
| 505 | Повреждение стоек | 0 | 1 |
| 506 | Повреждение обвязочных брусьев | 0 | 1 |
| 507 | Повреждение дверных брусьев | 0 | 1 |
| 508 | Повреждение потолочных дуг | 0 | 1 |
| 529 | Прочие повреждения деталей каркаса грузовых вагонов | 0 | 1 |
| 530 | Повреждения крыши | 0 | 1 |
| 531 | Повреждение обшивки кузова | 0 | 1 |
| 532 | Повреждение пола | 0 | 1 |
| 533 | Повреждение переходной площадки | 0 | 1 |
| 534 | Отсутствие двери | 0 | 1 |
| 535 | Отсутствие дверного упора | 0 | 1 |
| 536 | Повреждение крепления двери | 0 | 1 |
| 537 | Неисправности запора двери | 0 | 1 |
| 538 | Отсутствие крышки люка | 0 | 1 |
| 539 | Повреждение крышки люка и петель | 0 | 1 |
| 540 | Неисправность запора люка | 1 | 0 |
| 541 | Отсутствие борта платформы | 0 | 1 |
| 542 | Повреждениебортов платформы | 0 | 1 |
| 543 | Неисправность петель, запоров бортов платформы | 0 | 1 |
| 544 | Трещины сварных швов котла цистерны | 1 | 0 |
| 545 | Пробоины котла цистерны | 0 | 1 |
| 546 | Сдвиг котла цистерны | 0 | 1 |
| 547 | Ослабление, обрыв пояса крепления котла цистерны | 1 | 0 |
| 548 | Повреждение сливных приборов цистерн | 0 | 1 |
| 549 | Неисправность погрузочно- разгрузочных механизмов специализированных вагонов | 0 | 1 |
| 550 | Повреждение воздушных магистралей погрузки/выгрузки специализированных вагонов | 0 | 1 |
| 551 | Излом, изгиб зонта двери (выправить зонт) | 0 | 1 |
| 558 | Повреждение, отсутствие фитингов на платформе | 0 | 1 |
| 553 | Обрыв лестниц (скоб) полувагонов | 0 | 1 |
| 569 | Прочие неисправности кузова грузового вагона | 0 | 1 |
| 570 | Истек срок деповского ремонта | 0 | 1 |
| 571 | Истек срок капитального ремонта | 0 | 1 |
| 572 | Достигнут норматив по пробегу (желтый порог) | 0 | 1 |
| 573 | Достигнут предельный норматив по пробегу (красный порог) | 0 | 1 |
| 579 | Истек срок службы | 0 | 1 |
| 600 | Неисправности рамы вагона | 0 | 1 |
| 601 | Обрыв сварных швов или более одной заклепки крепления балок | 1 | 0 |
| 602 | Вертикальные прогибы балок рамы более 100 мм | 0 | 1 |
| 603 | Трещины в узлах сочленения хребтовой и шкворневой балок | 1 | 0 |
| 604 | Трещины скользуна на шкворневой балке | 1 | 0 |
| 605 | Ослабление крепления скользуна на шкворневой балке | 1 | 0 |
| 606 | Трещина пятника | 1 | 0 |
| 607 | Ослабление крепления пятника | 1 | 0 |
| 608 | Прочие неисправности рамы вагона | 0 | 1 |
| 609 | Излом или трещина, переходящие с горизонтальной на вертикальную полку хребтовой, шкворневой или концевой балок | 1 | 0 |
| 610 | Продольные трещины в балках рамы длиной более 300 мм | 1 | 0 |
| 611 | Трещины в надпятниковой плите (фланце) пятника длиной более 30 мм | 1 | 0 |
| 612 | Вертикальные, продольные и наклонные трещины любой длины, если они проходят более чем через одно отверстие для болтов или заклепок | 1 | 0 |
| 613 | Длина вертикальных или наклонных трещин на одной стенке превышает 100 мм при измерении по вертикали между концами трещин | 1 | 0 |
| 614 | Обрыв по сварке или разрыв накладок, соединяющих верхние листы поперечных балок рамы полувагона с нижним обвязочным угольником | 1 | 0 |
| 615 | Трещины или разрывы верхнего или вертикального листа поперечной балки рамы | 1 | 0 |
| 616 | Излом, трещина промежуточных балок | 0 | 1 |
| 617 | Излом крепления фитингового упора | 0 | 1 |
| 618 | Излом, трещина, обрыв раскосов | 0 | 1 |
| 619 | Уширение хребтовой балки | 0 | 1 |
| 620 | Изгиб хребтовой балки | 0 | 1 |
| 621 | Трещины и изломы концевых балок | 0 | 1 |
| 800 | Неисправность кузова, ведущая к исключению вагона | 0 | 1 |
| 801 | Требуется замена более 50% нижней обвязки и более 50 % стоек и раскосов | 1 | 0 |
| 802 | Цельнометаллические вагоны всех типов, требующие замены листов кузова более чем 50% | 1 | 0 |
| 810 | Повреждения котла цистерны, ведущие к исключению вагона | 0 | 1 |
| 811 | Требуется замена двух барабанов котла цистерны | 0 | 1 |
| 812 | Требуется замена двух днищ котла цистерны | 0 | 1 |
| 813 | Требуется замена одного днища и одного барабана котла цистерны | 0 | 1 |
| 814 | Требуется замена 1 днища и 1 продольного листа котла цистерны | 0 | 1 |
| 815 | Требуется замена двух продольных листов котла цистерн | 0 | 1 |
| 816 | Требуется замена всех шпангоутов у восьмиосных цистерн | 0 | 1 |
| 817 | Цистерны для перевозки кислоты с броневыми листами Толщиной менее 5 мм в местах крайних опор котла или менее 3 мм по всей длине остальной части листов цистерны | 0 | 1 |
| 820 | Неисправности рамы, ведущие к исключению вагона | 0 | 1 |
| 821 | Разрыв или трещина, переходящая на горизонтальные полки хребтовой балки, в одном узле соединения хребтовой и шкворневой балок | 1 | 0 |
| 822 | Разрыв хребтовой балки у вагонов, проработавших более 20 лет | 1 | 0 |
| 823 | Необходимость замены шкворневой балки (по коррозии или из-за повреждений) | 0 | 1 |
| 824 | Необходимость замены более 5 промежуточных поперечных балок (по коррозии или из-за повреждений) | 0 | 1 |
| 825 | Уменьшение площади сечения хребтовых балок, поперечных или продольных боковых вследствие коррозии на 30% и более или отдельных элементов (горизонтальных полок, вертикальных стенок) более чем на 50% от конструктивных размеров на участке длиной более 500 мм | 1 | 0 |
| 826 | Скрученность (пропеллерность) рамы более 70 мм на 1 м ширины или более 200 мм на всю ширину рамы | 0 | 1 |
| 827 | Необходимость замены двух боковых продольных балок рамы или 1 швеллера, или зета хребтовой балки | 0 | 1 |
| 828 | Вертикальный прогиб всех продольных балок рамы более чем на 200 мм | 0 | 1 |
| 829 | Горизонтальный прогиб всех продольных балок рамы более чем на 100 мм | 0 | 1 |
| 830 | При наличии хребтовой балки и боковых продольных балок, изготовленных из проката томасовского производства, требующих правки или исправления сваркой | 1 | 0 |
| 840 | Неисправность рефрижераторного вагона, ведущая к исключению | 0 | 1 |
| 841 | Хребтовая балка в консольной части, требующая замены концевой балки | 0 | 1 |
| 842 | Вагоны, требующие замены 1 боковой продольной балки (угольника) рамы, не подлежащей ремонту в соответствии с РТМ 32ЦВ 201-78 | 0 | 1 |
| 843 | Вагоны, требующие замены 1 зета хребтовой балки | 0 | 1 |
| 844 | Разрушение более 30% длины одной боковой стенки | 0 | 1 |
| 845 | Вагоны, имеющие скрученность (пропеллерность) рамы более 100 мм на всю ширину рамы | 0 | 1 |
| 846 | Вагоны с вертикальным изгибом продольных балок рамы более 100 мм или горизонтальным изгибом более 50 мм | 0 | 1 |
| 847 | Стоимость восстановления вагона превышает половину балансовой стоимости | 0 | 1 |
| 848 | Поврежденные вагоны, если металличес- кий кузов имеет вертикальный прогиб в средней части более 100 мм | 0 | 1 |
| 849 | Боковые стенки и крыша имеют сквозной коррозионный износ более 25% их поверхности | 1 | 0 |
| 850 | Вагоны с уменьшением площади поперечного сечения хребтовой балки или боковых продольных балок (угольников) или поперечных балок более чем на 25% | 1 | 0 |
| 851 | Вагоны, имеющие отрыв хребтовой балки от шкворневой | 1 | 0 |
| 852 | Вагоны без хребтовой балки, требующие замены одной консольной части балки, имеющие отрыв одной боковой балки или при наличии у балок вертикального или горизонтального изгиба с укорачиванием вагона более 20 мм | 0 | 1 |
| 853 | Вагоны без хребтовых балок, требующие замены одной шкворневой балки или имеющие обрывы в соединениях одной боковой балки рамы вагона от шкворневой | 0 | 1 |
| 854 | Вагоны без хребтовой балки при прогибах более 50% площади двух боковых стен или более 30 % от общей площади кузова вагона при прогибах глубиной более 10 мм | 0 | 1 |
| 855 | Вагоны без хребтовой балки, имеющие сквозную коррозию полов в районе шкворневых балок | 1 | 0 |
| 856 | Секции БМЗ первых лет постройки опытного изготовления отслужившие более 3/4 срока службы (21 год) и более 4 лет после капитального ремонта, и по техническому состоянию, не обеспечивающему безопасность движения | 1 | 0 |
| 857 | Вагоны всех типов, отслужившие весь срок службы и более 5 лет после последнего капитального ремонта, не пригодные для дальнейшего использования | 1 | 0 |
| 858 | 21-вагонные поезда и 12-вагонные секции, имеющие испарители с толщиной стенки менее 5 мм или коррозийные (более 50% сечения) повреждения вертикальных стоек на высоте 200 мм от рамы кузова более половины от общего числа стоек | 0 | 1 |
| 859 | Изменение геометрических размеров кузова более чем на 100 мм | 0 | 1 |
| 860 | Скрученность (пропеллерность) кузова более 100 мм | 0 | 1 |
| 861 | Коррозионные повреждения элементов рамы, кузова, обшивки более 40% от чертежных размеров на площади свыше 60% от общей поверхности вагона | 0 | 1 |
| 862 | Повреждение торцевой стены вагона, требующее замены стоек, дуг и обшивки | 0 | 1 |
| 863 | Сквозная коррозия пола и стоек боковых стен вагона 12-вагонных секций и 21-вагонных поездов на площади более 50 % | 0 | 1 |
| 864 | Прогиб более 5 стоек и дуг крыши свыше 100 мм (каждый) | 1 | 0 |
| 865 | Вагоны, имеющие вертикальный или горизонтальный изгиб консоли более чем на 50 мм | 0 | 1 |
| 866 | При поступлении на заводы рефрижераторных вагонов с просроченным сроком капитального ремонта в случае повышения предполагаемой стоимости расходов по плановой калькуляции на восстановление вагонов по сравнению с остаточной балансовой стоимостью более чем в два раза | 0 | 1 |
| 880 | Прочие причины, влекущие за собой исключение вагона | 0 | 1 |
| 900 | Неисправности, не связанные с техническим состоянием вагона | 0 | 1 |
| 901 | Искаженный номер вагона | 1 | 0 |
| 902 | Отстановка по Указанию МПС | 0 | 1 |
| 903 | Регистрация нового установленного оборудования | 0 | 1 |
| 910 | Перевод в неисправные по причине отсутствия паспорта ф ВУ-4 | 1 | 0 |
| 911 | Вагон отстанавливается в запас | 0 | 1 |
| 912 | Претензии к качеству выполнения деповского ремонта | 1 | 0 |
| 913 | Претензии к качеству выполнения капитального ремонта | 1 | 0 |
| 914 | Претензии к качеству изготовления вагона | 1 | 0 |
| 915 | Повреждения на путях МПС | 0 | 1 |
| 916 | Повреждения на путях организаций- клиентов | 0 | 1 |
| 920 | Отсутствие/повреждение одного датчика | 0 | 1 |
| 921 | Отсутствие/повреждение двух датчиков | 0 | 1 |

Приложение 4

| Вид подвижного состава | Пороги | Периодичность ремонта для вагонов, переведенных на |
| --- | --- | --- |
|  |  | После постройки | После КР | После ДР |
| Крытые | Желтый порог Красный порог | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 100 тыс. км. 110 тыс. км. | 2 года |
| Платформы универсальные | Желтый порог Красный порог | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 100 тыс. км. 110 тыс. км. | 2 года |
| Полувагоны | Желтый порог Красный порог | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 110 тыс. км. 120 тыс. км. | 2 года |
| Цистерны | Желтый порог Красный порог | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 110 тыс. км. 120 тыс. км. | 2 года |
| Изотермич. вагоны (рефрижера-торы | Желтый порог Красный порог | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 150 тыс. км. 160 тыс. км. | 2,5 года |
| Прочие (кроме фит. и 918 типа) | Желтый порог Красный порог | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 100 тыс. км. 110 тыс. км. | 2 года |
| Прочие - фитинговые платформы | Желтый порог Красный порог | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 120 тыс. км. 130 тыс. км. | 2 года |
| Прочие - 918 тип | Желтый порог Красный порог | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 100 тыс. км. 110 тыс. км. | 2 года |

Продолжение таблицы.

| системы ремонта по пробегу* |
| --- |
| После ДР с мод. Тележек | После КРП (КР+80хх) |
| 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года |
| 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года |
| 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года |
| 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года |
| 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года |
| 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года |
| 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года | 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года |
| 210 тыс. км. 220 тыс. км. | 3 года | 160 тыс. км. 170 тыс. км. | 2 года |

* - справочное