МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Департамента

пассажирских сообщений

А.Д.Емельянов

22 октября 1999 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Департамента

вагонного хозяйства

С.С.Барбарич

25 октября 1999 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об аттестации колесно-роликовых производственных участков

вагонных депо

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Аттестация колесно-роликовых производственных участков вагонных депо проводится в соответствии с Указанием МПС от 12.09.99 г. N Л-2100У "О дополнительных мерах по повышению безопасности движения на железных дорогах Российской Федерации".

1.2. Целью аттестации являются проверка соответствия технологического процесса, технологического оборудования, средств измерений, диагностики, неразрушающего контроля, подготовленности и профессиональных навыков персонала требованиям инструктивной, нормативной и технической документации на ремонт, освидетельствование колесных пар, ревизии буксовых узлов грузовых, рефрижераторных и пассажирских вагонов.

1.3. Аттестация проводится в вагонных депо, имеющих право на проведение освидетельствования колесных пар и полную ревизию буксовых узлов с соответствующим удостоверением, выданным МПС Российской Федерации в установленном порядке и клеймом.

1.4. Настоящее Положение об аттестации колесно-роликовых производственных участков (далее - Положение) устанавливает основные требования и порядок проведения аттестации колесно-роликовых участков на право проведения полного и обыкновенного освидетельствования колесных пар, полной и промежуточной ревизии буксовых узлов.

1.5. Периодичность проведения аттестации колесно-роликовых производственных участков устанавливается через каждые 3 года.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

КОЛЕСНО-РОЛИКОВЫХ УЧАСТКОВ ВАГОННЫХ ДЕПО

2.1. Для проведения аттестации приказом начальника службы вагонного хозяйства железной дороги создается аттестационная комиссия при службе вагонного хозяйства и издается приказ о создании рабочих комиссий в грузовых вагонных депо дороги.

Председателем аттестационной комиссии назначается главный инженер службы вагонного хозяйства железной дороги.

В состав аттестационной комиссии входят:

начальник отдела вагонного хозяйства отделения железной дороги;

начальник отдела ремонта службы вагонного хозяйства;

инженер по колесным парам службы вагонного хозяйства;

начальник технического отдела службы вагонного хозяйства;

инженер по охране труда и технике безопасности службы вагонного хозяйства.

Для проведения аттестации в пассажирских вагонных депо аналогичные комиссии создаются в пассажирской службе железной дороги.

2.2. На аттестационную комиссию возлагается:

проведение экспертизы и утверждение представленной рабочей комиссией вагонного депо документации;

рассмотрение технологии колесно-роликового производственного участка на месте;

оформление результатов и принятие решения по аттестации.

2.3. В вагонном депо для подготовки колесно-роликового участка к аттестации приказом начальника вагонного депо создается рабочая комиссия.

В состав рабочей комиссии входят:

главный инженер депо - (председатель);

заместитель начальника депо по ремонту;

приемщик вагонов депо;

мастер (ст. мастер) колесно-роликового участка;

начальник технического отдела депо (технолог);

инженер по охране труда и технике безопасности депо.

2.4. Рабочая комиссия вагонного депо проверяет производственные участки, отделения, рабочие места колесно-роликового участка, станочное оборудование, нестандартизированную оснастку, подъемно-транспортные механизмы на соответствие установленным требованиям нормативной документации.

2.5. Рабочие комиссии подготавливают для аттестационной комиссии всю необходимую для производства полного и обыкновенного освидетельствовании колесных пар документацию:

- руководящую, нормативную, техническую и инструктивную;

- технологический процесс, включая маршрутные карты, работы производственного участка в целом и отделений участка;

- отчетные и учетные формы по видам работ, принятые в вагонном хозяйстве;

- сертификаты, инструкции, паспорта на все средства измерений, эталоны, калибры, концевые меры, шаблоны и т.д.;

- паспорта, инструкции на все средства диагностики и неразрушающего контроля;

- паспорта, инструкции, графики проверки и периодичности ремонта станочного, наплавочного оборудования, средств механизации, моечные установки, подъемно-транспортные механизмы; планы-графики проведения техучебы на всех ступенях;

- штатное расписание работников производственного участка,

- удостоверения на право полного и обыкновенного освидетельствования колесных пар, полной и промежуточной ревизии букс, право производства работ на дефектоскопных установках соответствующего персонала,

- паспорта (сертификаты) на все вновь получаемые расходные материалы, включая смазку, масла, режущий инструмент, магнитные порошки, охлаждающие жидкости, подшипники, корпуса букс и т.д.;

- выписки из инструкций, технологических процессов на рабочих местах.

2.6. Подготовленные рабочей комиссией вагонного депо материалы являются основой для подготовки представления на аттестацию участка (далее - Представление)

Представление подписывается членами рабочей комиссии и направляются в соответствующую аттестационную комиссию.

Представление должно содержать следующие материалы:

- характеристику колесно-роликового участка;

- производственные показатели работы участка (программа выпуска колесных пар из ремонта, в т.ч. с полным и обыкновенным освидетельствованиями, промежуточная ревизия букс, обточка колесных пар и т.д.);

- порядок организации проведения технической учебы, наличие наглядных пособий, плакатов;

- состояние трудовой и технологической дисциплины;

- состояние охраны труда, наличие случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний;

- соответствие основных устройств, механизмов и оборудования, инструмента, запасных частей, материалов требованиям нормативной и технической документации в соответствии с Приложениями 4, 5, 6, 7, 8, прилагаемыми к настоящему Положению.

Все мерительные инструменты, приборы, средства неразрушающего контроля и диагностики должны применятся только после утверждения в Департаменте вагонного хозяйства (Департаменте пассажирских сообщений).

2.7. Аттестационная комиссия в двухнедельный срок с даты получения Представления рассматривает содержащиеся в нем материалы и выезжает в депо для проведения аттестации колесно-роликового участка.

По результатам проведенной аттестации оформляется соответствующий Акт (приложение 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ КОЛЕСНО-РОЛИКОВОГО УЧАСТКА

3.1. Аттестация производится по оценкам:

- технического уровня работы участка;

- организационно-технологического уровня;

- условия и охрана труда;

- уровень подготовленности кадров.

3.2. Технический уровень производственного участка, отделения, рабочего места оценивается по критериям:

- наличие и состояние оборудования, подъемно-транспортных средств и соответствие их требованиям технологического процесса,

- фактическое наличие технологического оборудования, подъемно-транспортных средств по сравнению с потребным количеством и соответствие по производительности;

- сроку службы (степени износа),

- степени использования оборудования и подъемно-транспортных средств (коэффициент сменности, степень использования в течение смены (по времени).

3.3. Организационно-технологический уровень работы участка рабочего места оценивается по критериям:

- технологическая и организационная оснащенность рабочего места;

- выполнения применяемого технологического процесса; рациональность планировки рабочего места;

3.3.1. Технологическая и организационная оснащенность рабочего места учитывают состояние и наличие технологической оснастки (ручного и механизированного инструмента) контрольно-измерительных приборов, нормативной документации по сравнению с перечнем предусмотренным технологическим процессом и НТД, учитывая уровень технической подготовки персонала.

3.3.2. При оценке применимой технологии должно учитываться:

соответствие применяемой технологии правилам ремонта колесных пар и нормативной документации;

выполнение установленных технологических нормативов (нормы времени на ремонт колесных пар, качества ремонта, разбор случаев брака и браков особого учета по вине депо и т.п.)

3.3.3. При оценке рациональной планировки следует учитывать:

соответствие рабочего места типовому проекту организации труда;

обеспечение минимума перемещения работника при выполнении операций технологического процесса;

рациональность размещения и хранения на рабочем месте материалов и инструмента.

3.4. Оценка условий и охраны труда на производственных участках отдельных рабочих местах.

3.4.1. Оценку условий и охраны труда производят по следующим параметрам:

соответствие санитарно - гигиенических условий труда установленным правилам;

оценка наличия травмоопасных факторов и средств зашиты от них;

обеспеченность рабочих спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

3.4.2. Оценка санитарно-гигиенических условий производится по критериям:

уровней освещенности, шума, вибрации;

уровней запыленности и загазованности воздуха.

3.4.3. Оценка наличия и соответствия стандартам безопасности труда, травмоопасных факторов и средств защиты от них производится по следующим критериям:

использование (при необходимости) дистанционного или автоматического управления производственными объектами, находящимися в зоне повышенной опасности;

наличие и состояние предупреждающей окраски и знаков безопасности труда;

наличие безопасных маршрутов и проходов к рабочим местам;

обеспечение электро-, пожаро-, и взрыво-безопасности производственного оборудования и условий его эксплуатации.

3.4.4. При оценке состояния обеспеченности рабочих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты учитываются:

соответствие количества и номенклатуры спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты установленным нормам;

техническое состояние (исправность, целостность, чистота) спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

3.5. Оценку уровня подготовленности кадров производят по следующим параметрам:

оценку профессиональной пригодности работников, специалистов, руководителей;

состояние технической учебы, наличие базы для технической учебы;

оценка уровня теоретических и практических знаний работников.

Примерный перечень производственных участков, отделений, рабочих мест, подлежащих аттестации приведен в приложении 3.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Начальник службы вагонного хозяйства (пассажирской службы) железной дороги рассматривает представленный аттестационной комиссией Акт аттестации колесно-роликового производственного участка, при положительном решении подписывает Аттестат (приложение 2, 2А) в двух экземплярах и направляет его в Департамент вагонного хозяйства (Департамент пассажирских сообщений).

При отрицательном решении назначает срок повторной аттестации после устранения выявленных недостатков

4.2. После утверждения один экземпляр Аттестата остается на хранении в Департаменте вагонного хозяйства (Департаменте пассажирских сообщений), второй возвращается вагонному депо.

Приложение 1

к Положению об аттестации

колесно-роликового

производственного участка

Акт аттестации

колесно-роликового производственного участка

вагонного депо ____________ железной дороги

____________199   г.

Состав комиссии:

Анализ оценки аттестации

Принято решение

Председатель

аттестационной комиссии

Члены:

Подписи

Приложение 2

к Положению об аттестации

колесно-роликовых

производственных  участков

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Департамента

вагонного хозяйства

___________С.С.Барбарич

"   " _________ 1999 г.

АТТЕСТАТ

колесно-роликового производственного участка грузового

вагонного депо ___________________________ж.д. на право

производства полного и обыкновенного освидетельствования

колесных пар

На основании результатов аттестации, проведенной "__" ________ 1999 г., установлено, что колесно-роликовый производственный участок грузового вагонного депо _________________________________ ж.д. соответствует требованиям нормативной документации и аттестуется на право производства полного и обыкновенного освидетельствования колесных пар.

Срок действия аттестата до __________ 200 г.

Начальник службы вагонного

хозяйства________________ж.д. ______________

Подпись

Место

печати

Приложение 2а

к Положению об аттестации

колесно-роликовых

производственных участков

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Департамента

пассажирских сообщений

______________В.Н. Шатаев

"   " ___________ 1999 г.

АТТЕСТАТ

колесно-роликового производственного участка пассажирского

вагонного депо____________________________ж.д. на право

производства полного и обыкновенного освидетельствования

колесных пар

На основании результатов аттестации, проведенной "___"________ 1999 г., установлено, что колесно-роликовый производственный участок пассажирского вагонного депо ____________________________ ж.д. соответствует требованиям нормативной документации и аттестуется на право производства полного и обыкновенного освидетельствования колесных пар

Срок действия аттестата до __________ 200 г.

Начальник пассажирской

службы_____________ж.д.

Место ______________

Печати Подпись

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

производственных участков и отделений колесно-роликового

участка, подлежащих аттестации

| N | Наименование участка, отделения | Выполняемая работа | Профессия (специальность) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колесный парк (рабочий парк, запасной парк, парк хранения отремонтированных колесных пар) | Осмотр исправных и неисправных колесных пар, нанесение разметки, оприходование, транспортировка | Мастер, бригадир, слесарь такелажных работ, крановщик |  |
| 2 | Отделение для осмотра и обмывки колесных пар | Осмотр колесных пар, определение вида ремонта, обмывка в моечных машинах | Мастер, бригадир, машинист моечной установки |  |
| 3 | Отделение дефектоскопирования колесных пар при полном освидетельствовании | Дефектоскопия колесных пар и внутренних колец подшипников на шейках осей | Бригадир, дефектоскопист |  |
| 4 | Отделение для производства обыкновенного освидетельствования колесных пар и промежуточной ревизии буксовых узлов | Проведение обыкновенного освидетельствования колесных пар | Мастер, бригадир, слесарь, дефектоскопист |  |
| 5 | Колесотокарное отделение | Обточка колесных пар по кругу катания | Бригадир, токарь- бандажник |  |
| 6 | Производственный участок роликовых подшипников а) демонтажное отделение | Полная ревизия буксовых узлов Демонтаж роликовых букс | Бригадир, слесарь, |  |
|  | б) ремонтное отделение | Ремонт корпусов букс, наружных колец подшипников, роликов, стопорных планок, крепежа | Бригадир, слесарь, дефектоскопист |  |
|  | в) комплектовочное отделение | Первый и второй вид ремонт подшипников, комплектовка подшипников | Бригадир, слесарь |  |
|  | г) монтажное отделение | Монтаж буксовых узлов | Мастер, бригадир, слесарь |  |
|  | д) рабочее место по монтажу на буксовом узле деталей привода генератора | Монтаж узла ведущего шкива редуктора, противоюзного устройства и др |  |  |

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕТНО-ОТЧЕТНЫХ ФОРМ ДЛЯ КОЛЕСНО-РОЛИКОВЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

1. Журнал ВУ-40 учета периодических поверок и клеймения шаблонов, измерительного и контрольно-поверочного инструмента и приборов, применяющихся при ремонте, осмотре и освидетельствовании колесных пар.

2. Акт-рекламация ф. ВУ-41 о забраковании вагонов и их частей, не выдержавших гарантийного срока.

3. Пересылочная ведомость формы ВУ-50 на отправку колесных пар в ремонт и из ремонта.

4. Натурный листок формы ВУ-51.

5. Журнал колесного цеха формы ВУ-53.

6. Журнал формы ВУ-54 учета наличия, оборота и ремонта колесных пар.

7. Журнал формы ВУ-90 монтажа букс роликовыми подшипниками.

8. Журнал формы ВУ-91 осмотра роликовых подшипников.

9. Журнал формы ВУ-92 промежуточной ревизии букс с роликовыми подшипниками.

10. Журнал формы ВУ-93 текущего ремонта роликовых подшипников.

11. Акт на исключение из инвентаря колесных пар вагонов формы ВУ-89.

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| NN п.п. | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Подъемно-поворотное устройство |
| 2. | Грузоподъемные механизмы |
| 3. | Подъемник колесных пар |
| 4. | Кран-балка, г.п. 2 т |
| 5. | Пневмогайковерт |
| 6. | Гаечный ключ |
| 7. | Металлическая щетка |
| 8. | Слесарный молоток |
| 9. | Кувалда |
| 10. | Накидной гаечный ключ |
| 11. | Динамометрический ключ |
| 12. | Колесотокарные станки: КЗТС "Рафамет" "Селлерс" "Дойчланд" "Хегешпейдт" "Фаррел" "Виломатик" |
| 13. | Клеймо с присвоенным условным номером и комплект маркеров (цифр) |
| 14. | Стенд для демонтажа букс |
| 15. | Установка для снятия корпусов букс |
| 16. | Моечная машина для корпусов букс |
| 17. | Моечная машина для роликовых подшипников |
| 18. | Моечная машина для деталей буксового узла |
| 19. | Таль электрическая |
| 20. | Накопитель деталей буксового узла |
| 21. | Накопитель корпусов букс |
| 22. | Оборудование для перемещения подшипников и деталей буксового узла |
| 23. | Моечная машина для колесных пар |
| 24. | Универсальный индукционный нагреватель |
| 25. | Стенд для снятия внутренних колец |
| 26. | Стенд для снятия лабиринтных колец |
| 27. | Поворотный круг |
| 28. | Кран мостовой, электрический опорный г. п. 10 т. р. |
| 29. | Станок для зачистки внутренних колец |
| 30. | Станок шлифовальный |
| 31. | Лупа |
| 32. | Стол для подшипников |
| 33. | Верстак |
| 34. | Стеллаж |
| 35. | Приспособление для шлифовки торцов роликов |
| 36. | Приспособление (стол) для шлифовки бортов колец |
| 37. | Приспособление ( стол) для зачистки колец |
| 38. | Установка для шлифовки торцов роликов |
| 39. | Установка для шлифовки образующей роликов |
| 40. | Электропаяльник |
| 41. | Приспособление для расчеканки латунных сепараторов |
| 42. | Нож |
| 43. | Шабер |
| 44. | Эстакада для подсадки колец |
| 45. | Направляющий стакан |
| 46. | Электропечь |
| 47. | Масляная ванна |
| 48. | Монтажная втулка |
| 49. | Лекальный угольник |
| 50. | Инерционный ключ |
| 52. | Гомогенизатор смазки |
| 53. | Лопатка технологическая |
| 54. | Мерная емкость |
| 55. | Предохранительный стакан |
| 56. | Раздвижная втулка |
| 57. | Медная оправка |
| 58. | Кусачки |
| 59. | Набор для клеймения |
| 60. | Пресс для выпрессовки подшипников из корпусов букс |
| 61. | Подъемно-поворотный механизм |
| 62. | Приспособление для монтажа и демонтажа ведущего шкива привода генератора |

Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА

| NN п.п. | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1. | Прибор для измерения диаметра колес |
| 2. | Скоба ДК |
| 3. | Штанген РВП |
| 4. | Шаблон максимальный |
| 5. | Шаблон абсолютный |
| 6. | Шаблон ВПГ |
| 7. | Толщиномер колес |
| 8. | Прибор ЭК |
| 9. | Набор щупов |
| 10. | Устройство для контроля разности диаметров и длины роликов в блоке подшипника |
| 11. | Приспособление для замера радиальных зазоров |
| 12. | Приспособление для измерения диаметра и длины роликов |
| 13. | Прибор для измерения диаметра и длины роликов |
| 14. | Прибор для сортировки наружных колец |
| 15. | Микрометр |
| 16. | Приборы для измерения диаметра шейки оси |
| 17. | Приборы для измерения посадочного диаметра внутренних и лабиринтных колец |
| 18. | Микропроцессорная система подбора внутренних колец для посадки |
| 19. | Нутромер индикаторный |
| 20. | Нутромер микрометрический |
| 21. | Набор концевых мер длины плоскопараллельных |
| 22. | Резьбовые проходные и непроходные калибры |
| 23. | Штангенглубиномер |
| 24. | Прибор для измерения посадочного диаметра корпуса буксы |
| 25. | Калибр для проверки отверстия под термодатчик |
| 26. | Толщиномер индикаторный |
| 27. | Приспособление для контроля ведущего шкива привода генератора |

Приложение 7

СРЕДСТВА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И

ДИАГНОСТИКИ СОГЛАСОВАННЫЕ С ЦВ МПС

| NN п.п. | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1. | Виброакустическая установка для диагностирования буксовых узлов при промежуточной ревизии |
| 2. | Ультразвуковой дефектоскоп |
| 3. | Ультразвуковой дефектоскоп |
| 4. | Магнитопорошковый дефектоскоп |
| 5. | Вихретоковый дефектоскоп |
| 6. | Вихретоковый дефектоскоп для контроля роликов |
| 7. | Вихретоковый дефектоскоп для контроля латунных сепараторов |
| 8. | Магнитный дефекскоп для контроля внутренних и наружных колец в свободном состоянии |
| 9. | Установка для растяжения полиамидных сепараторов |
| 10. | Магнитопорошковый дефектоскоп для контроля внутренних колец |

Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар, N ЦВ/3429,1977г.

2. Инструктивные указания по эксплуатации и ремонту вагонных букс с роликовыми подшипниками, N3-ЦВРК, 1985г.

3. Инструкция по организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо, ЦВРК-6,1987г.

4. Руководство по испытанию на растяжение и дефектоскопирование вагонных деталей, ЦВТ-6Д982г.

5. Типовое положение по организации работ по неразрушающему контролю на предприятиях, производящих ремонт и модернизацию вагонов всех типов, ПР 0707-98.

6. Руководство по комплексному ультразвуковому контролю колесных пар вагонов, РД 07.09-97 и Изменение N 1 к нему.

7. Типовой проект организации труда на производственных участкам роликовых подшипников N 502 ПКБ ЦВ МПС, 1987г.

8. Технологическая инструкция по испытанию на растяжение и неразрушающему контролю деталей вагонов, 637-96 ПКБ ЦВ

9. Классификация неисправностей вагонных колесных пар и их элементов, ИТМ1-В,1978г.

10. Классификация и каталог дефектов и повреждений подшипников качения, ИТМ1-ВТ, 1976г.

11. Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов, ЦВ-201-98,1999г.

12. Отраслевой реестр средств измерений, допущенных к применению на железнодорожном транспорте и не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору.

13. Каталог средств измерений и СДК, применяемых при ремонте и техническом обслуживании грузовых вагонов.

14. Подшипники качения для железнодорожного подвижного состава. Технические условия ТУ 37.006.048-73, 1978г.

15. Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения на участках обращения скоростных пассажирских поездов, ЦРБ-393, 1996.