МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 октября 1999 г. N ЦВ-696

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра

путей сообщения

А.Н.Кондратенко

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АТТЕСТАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ

АВТОТОРМОЗОВ И АВТОМАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ВАГОННЫХ ДЕПО И ЗАВОДОВ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано для руководства при проведении аттестации контрольных пунктов автотормозов (АКП) и автоматных отделений (АО) в соответствии с указанием МПС России от 3 июня 1999 года N Л-994у "О повышении качества ремонта и технического обслуживания тормозного оборудования грузовых вагонов". Положение распространяется на АКП и АО вагонных депо и вагоноремонтных заводов, производящих ремонт и испытание тормозного оборудования грузовых вагонов.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими законодательными актами и нормативными документами:

Федеральный закон "О федеральном железнодорожном транспорте";

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности";

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы;

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

ГОСТ Р8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерения. Методики выполнения измерений;

ГОСТ Р8.568-97 Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее Положение устанавливает основные требования и порядок проведения аттестации АКП и АО на право производства ремонта и испытания тормозного оборудования грузовых вагонов, направлено на обеспечение необходимой стабильности характеристик и показателей, отремонтированного тормозного оборудования в течение гарантийного срока.

2.2 Устанавливаются два вида аттестации АКП на право производства ремонта и испытания тормозного оборудования грузовых вагонов:

периодическая (плановая) аттестация,

внеочередная (внеплановая) аттестация.

2.3. Периодическая (плановая) аттестация АКП и АО проводится 1 раз в 10 лет.

2.4. Внеочередная (внеплановая) аттестация проводится при вводе в эксплуатацию построенного вновь или реконструированного АКП, при отклонениях от требований к АКП данной категории, выявленных проверками департаментов вагонного хозяйства и безопасности движения и экологии МПС России, службой вагонного хозяйства и аппаратом главного ревизора по безопасности движения железной дороги, при переходе на повышенную категорию, а также в случае получения рекламаций по качеству ремонта и нарушениям технологии, допущенным работниками АКП и АО.

3. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ АКП И АО

3.1. Для подготовки к проведению аттестации (периодической или внеочередной), кроме случаев проведения аттестации на вагоноремонтном заводе, заместитель начальника железной дороги своим распоряжением назначает рабочую аттестационную комиссию, в состав которой входят:

начальник службы вагонного хозяйства железной дороги - председатель комиссии;

помощник дорожного ревизора по безопасности движения в вагонном хозяйстве;

начальник технического отдела службы вагонного хозяйства;

начальник вагонного депо;

старший дорожный приемщик вагонов;

представитель службы (отдела) по охране труда железной дороги;

инженер службы вагонного хозяйства, ведающий вопросами ремонта и эксплуатации автотормозного оборудования;

представитель метрологической службы железной дороги;

мастер АКП.

3.2. На вагоноремонтном заводе рабочая аттестационная комиссия назначается руководителем завода, в состав которой входят:

от завода:

главный инженер - председатель комиссии;

начальник технического отдела;

мастер ремонтного подразделения;

представитель отдела по охране труда на заводе;

от железной дороги:

руководитель службы вагонного хозяйства железной дороги;

помощник дорожного ревизора по безопасности движения в вагонном хозяйстве;

старший дорожный приемщик вагонов;

инженер службы вагонного хозяйства, ведающий вопросами ремонта и эксплуатации автотормозного оборудования;

представитель метрологической службы железной дороги.

3.3. Рабочая аттестационная комиссия рассматривает представление руководителя вагонного депо на проведение аттестации АКП или АО, кроме случаев проведения аттестации на вагоноремонтном заводе, и оформляет акт о достаточности представленных материалов и их соответствии организации ремонта и технической оснащенности аттестуемого АКП или АО. Два экземпляра представления с актом рабочей аттестационной комиссии направляются на утверждение заместителя начальника железной дороги, ведающего вагонным хозяйством. Утвержденное представление с актом направляется в Департамент вагонного хозяйства МПС России.

Представление на аттестацию АКП или АО вагоноремонтного завода, с актом рабочей аттестационной комиссии, утвержденное руководителем завода, направляется непосредственно в Департамент вагонного хозяйства МПС России.

3.4. Представление на аттестацию должно содержать следующие основные разделы:

1) Характеристика АКП (АО).

2) Уровень технический оснащенности АКП (АО).

3) Организационно-технологический уровень.

4) Условия и охрана труда.

5) Уровень профессиональной подготовки кадров.

3.5 Титульный лист представления на аттестацию АКП (АО) оформляется по образцу, приведенному в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.6. Материалы рабочей аттестационной комиссии являются основой для проведения аттестации АКП (АО) вагонного депо и вагоноремонтного завода комиссией, назначенной и утвержденной Департаментом вагонного хозяйства МПС России.

3.7. Аттестационная комиссия, назначаемая Департаментом вагонного хозяйства МПС России, состоит из специалистов по автотормозам Департамента вагонного хозяйства МПС России, научно-технического центра "Вагон-Тормоз", автотормозного отделения ВНИИЖТ, проектно-конструкторского бюро и руководителя службы вагонного хозяйства железной дороги, к которой относятся аттестуемые АКП (АО).

3.8 Аттестационная комиссия проводит аттестацию АКП (АО): рассматривает материалы рабочих аттестационных комиссий железных дорог, оформляет соответствующий акт с присвоением категории АКП (АО).

4. ТРЕБОВАНИЯ К АКП И АО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ

4.1 При аттестации АКП (АО) их состояние характеризуется исходя из следующего:

4.1.1 Профиль выполняемой работы:

ремонт и испытание тормозного оборудования только грузовых вагонов;

ремонт и испытание тормозного оборудования грузовых и пассажирских вагонов.

4.1.2 Месячная производственная программа ремонта тормозного оборудования.

4.1.3 Размещение АКП (АО):

в здании депо, вагоноремонтного завода (без учета транспортировки);

вблизи здания депо, вагоноремонтного завода (с учетом транспортировки).

4.1.4 Назначение компрессорной станции:

снабжение сжатым воздухом всех предприятий железнодорожного узла;

снабжение депо, вагоноремонтного завода и АКП (АО);

снабжение только АКП (АО).

4.1.5 Состав штата АКП (АО).

4.1.6 Сменность работы АКП (АО).

4.2 Уровень технической оснащенности работы АКП (АО) оценивается по следующим критериям:

наличие и состояние основного оборудования, подъемно-транспортных средств и соответствие их требованиям технологического процесса;

степень загрузки основного оборудования и подъемно-транспортных средств;

срок службы (степень износа) технологического оборудования.

Перечень основного оборудования и подъемно-транспортных средств приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.

4.3 Организационно-технологический уровень работы АКП (АО), ремонтной позиции (рабочего места) оценивается по критериям:

технологическая и организационная оснащенность ремонтной позиции;

выполнение применяемого технологического процесса;

рациональность планировки ремонтной позиции.

4.3.1 Технологическая и организационная оснащенность ремонтной позиции характеризуется состоянием и наличием технологической оснастки (ручного и механизированного инструмента), контрольно-измерительных приборов и своевременностью их аттестации с учетом требований ГОСТ Р8.568-97; наличием запаса запасных частей, резинотехнических изделий и смазки; документов, обязательных при ремонте тормозного оборудования вагонов в соответствии с перечнем, предусмотренным технологическим процессом.

Перечень производственных участков и ремонтных позиций АКП (АО), подлежащих аттестации, приведен в Приложении 3 к настоящему Положению.

Перечень необходимой и рекомендуемой технологической оснастки, приспособлений, инструмента и испытательных стендов при ремонте тормозного оборудования позиций АКП и АО приведен в Приложении 4 к настоящему Положению.

Количество имеющихся в наличии запасных частей, резинотехнических изделий и смазки при ремонте тормозного оборудования должно соответствовать "Нормам расхода материалов, запасных частей и изделий", утвержденным МПС России 29 октября 1997 г.

Перечень технической документации, обязательной при ремонте тормозного оборудования вагонов, приведен в Приложении 5 к настоящему Положению.

4.3.2 При оценке существующего технологического процесса ремонта тормозного оборудования необходимо учитывать:

соответствие применяемой технологии ремонта типовому технологическому процессу ремонта тормозного оборудования и нормативной документации аттестуемого АКП (АО);

выполнение установленных технологических нормативов (нормы времени на ремонт тормозного оборудования).

4.3.3 При оценке рациональности планировки ремонтной позиции следует учитывать:

соответствие площади ремонтной позиции нормам технологического проектирования;

соответствие ремонтной позиции нормам типового проекта организации труда;

обеспечение минимума перемещения работника при выполнении операций технологического процесса ремонта тормозного оборудования;

рациональность размещения и хранения на рабочем месте материалов (запасных частей и резинотехнических изделий) и инструмента.

4.4 Оценка условий и охрана труда на ремонтных позициях ремонта тормозного оборудования в АКП (АО) производится по следующим параметрам:

соответствие санитарно-гигиенических условий труда установленным нормам и правилам;

оценка наличия травмоопасных факторов и средств защиты от них;

обеспеченность рабочих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

4.4.1 При оценке санитарно-гигиенических условий учитываются:

санитарное состояние производственных помещений АКП (АО);

уровень освещенности, шума, вибрации;

уровень запыленности и загазованности воздуха.

4.4.2 При оценке наличия травмоопасных факторов и средств защиты от них учитываются:

использование дистанционного или автоматического управления производственными объектами, являющимися травмоопасными;

наличие и состояние предупреждающей окраски и знаков безопасности труда;

обеспечение электро-, пожаро- и взрывобезопасности производственного оборудования и условий его эксплуатации.

4.4.3 При оценке состояния обеспеченности рабочих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты рассматриваются:

соответствие количества и номенклатуры спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты установленным нормам;

состояние (исправность, целостность, чистота) спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

Оценка условий и состояние охраны труда при ремонте тормозного оборудования в АКП (АО) производится инженером по технике безопасности и охране труда вагонного депо и вагоноремонтного завода с представлением в аттестационную комиссию акта установленной формы (Указание МПС России N Л-1318у от 18 ноября 1998 г.).

4.5 При оценке уровня профессиональной подготовки кадров АКП (АО) учитываются:

оценка профессиональной подготовленности к работе мастера, бригадиров;

оценка профессиональной пригодности работников АКП (АО);

состояние технической учебы и наличие базы для технической учебы.

Перечень технической документации для проверки профессиональной подготовки мастеров, бригадиров и слесарей по ремонту тормозного оборудования приведен в Приложении 6 к настоящему Положению.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ УЧАСТКОВ И РАБОЧИХ МЕСТ АКП И АО

5.1 По результатам аттестации АКП (АО) вагонных депо и вагоноремонтных заводов подразделяются на 3 категории:

АКП (АО) первой категории должны быть оснащены всей необходимой технологической оснасткой и оборудованием, включая позиции разборки, ремонта и испытания тормозных цилиндров, двухкамерных и запасных резервуаров, автоматическими системами контроля и испытания с автоматической регистрацией проверяемых параметров, выпускаемого из ремонта тормозных приборов и оборудования; годовой расход запасных частей должен быть не менее требуемого количества (определяемого как произведение объема отремонтированного оборудования на нормы расхода запасных частей) с максимальными сроками годности. Наличие технологических карт или выписок из соответствующих руководств на ремонтных позициях. Соответствие технологии ремонта тормозного оборудования технологическому процессу и установленным технологическим нормативам. Квалификация работников должна быть не ниже 5 разряда. Укомплектованность персоналом должна соответствовать выпускаемому объему тормозного оборудования. Ремонтные позиции рационально спланированы, условия труда и состояние производственных помещений соответствуют установленным нормам.

АКП (АО) второй категории должны быть оснащены всей необходимой технологической оснасткой и оборудованием, пневматическими стендами для испытания и приемки отремонтированного тормозного оборудования (автоматическими системами контроля и испытания с автоматической регистрацией проверяемых параметров выпускаемого из ремонта тормозного оборудования); годовой расход запасных частей не менее требуемого количества с максимальными сроками годности; наличие технологических карт или выписок из соответствующих руководств на ремонтных позициях. Соответствие технологии ремонта тормозного оборудования технологическому процессу и установленным технологическим нормативам. Квалификация работников должна быть не ниже 5 разряда в АКП и не ниже 4 разряда в АО. Укомплектованность персоналом должна соответствовать выпускаемому объему тормозного оборудования. Ремонтные позиции рационально спланированы, условия труда и состояние производственных помещений соответствуют установленным нормам.

АКП (АО) третьей категории имеют неполный перечень необходимой технологической оснастки и оборудования, компенсируемый вспомогательными средствами, для испытаний используются неавтоматические пневматические стенды и системы, имеют полный запас всех резинотехнических изделий. Применяемая технология ремонта тормозного оборудования, планировка ремонтных позиций и состояние производственных помещений соответствуют ограниченным нормам. Уровень квалификации обслуживающего персонала не ниже 4 разряда.

При производстве капитального ремонта вагонов тормозное оборудование должно быть отремонтировано и испытано в АКП (АО), которые относятся к первой категории.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Руководство Департамента вагонного хозяйства МПС России на основании материалов аттестационной комиссии, оформленных соответствующим актом с заключением, подписанным членами комиссии, выдает удостоверение на право производства ремонта и испытания тормозного оборудования вагонов, с указанием величины максимально допустимого объема ремонта и срока действия удостоверения.

Формы акта аттестационной комиссии и форма удостоверения приведены в Приложениях 7 и 8 к настоящему Положению.

Приложение 1

к Положению об аттестации контрольных

пунктов автотормозов и автоматных

отделений вагонных депо и заводов по

ремонту грузовых вагонов

Министерство путей сообщения Российской Федерации

__________________________________________________________________

(Наименование железной дороги)

__________________________________________________________________

(Наименование вагонного депо железной дороги)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника

___________________дороги

__________________ ________________

(Инициалы, фамилия)

"___" ______________ 19__ г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА АТТЕСТАЦИЮ АКП И АО

Помощник дорожного ревизора по         Начальник Службы вагонного

безопасности вагонного хозяйства       хозяйства

_____________________ (И.О.Ф.)        ___________________ (И.О.Ф.)

"___" _______________ 19__ г.        "___" _______________ 19__ г.

Начальник вагонного депо __________  Начальник технического отдела

(Наименование депо)  Службы вагонного хозяйства

_____________________ (И.О.Ф.)        ___________________ (И.О.Ф.)

"___" _______________ 19__ г.        "___" _______________ 19__ г.

Приложение 2

к Положению об аттестации контрольных

пунктов автотормозов и автоматных

отделений вагонных депо и заводов по

ремонту грузовых вагонов

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1 Компрессорная станция

1.1 Компрессора:

типы компрессоров;

паспортная производительность каждого компрессора;

реальная производительность каждого компрессора;

год выпуска компрессоров.

1.2 Воздухосборники:

типы воздухосборников;

год выпуска;

срок аттестации котлонадзора;

расстояние, на котором каждый из них располагается от АКП (АО).

1.3 Осушка воздуха:

тип системы осушки;

расстояние от компрессорной.

1.4 Потребители сжатого воздуха:

перечень оборудования с потребляемым расходом сжатого воздуха;

расстояние до каждого потребителя сжатого воздуха;

диаметры трубопроводов до каждого потребителя

2 Подъемно-транспортное оборудование:

типы;

грузоподъемность;

год выпуска;

срок аттестации котлонадзора.

3 Вентиляция:

тип;

производительность.

Приложение 3

к Положению об аттестации контрольных

пунктов автотормозов и автоматных

отделений вагонных депо и заводов по

ремонту грузовых вагонов

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

И РЕМОНТНЫХ ПОЗИЦИЙ АКП (АО),

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Участок очистки и обмывки.

2. Позиция разборки и ремонта магистральной части N 483М-010.

3. Позиция разборки и ремонта главной части N 270-023, 466-110.

4. Позиция разборки и ремонта авторежимов N 265А, 265А-1.

5. Позиция разборки, ремонта и испытания авторегуляторов тормозной рычажной передачи N 574Б, РТРП 675, РТРП 675М.

6. Позиция разборки, ремонта и испытания соединительных рукавов Р17Б и Р36.

7. Позиция разборки, ремонта и испытания тормозной арматуры (концевые и разобщительные краны).

8. Позиция испытания тормозных приборов (воздухораспределителя, авторежима и авторегулятора).

9. Позиция разборки, ремонта и испытания триангелей рычажной передачи тележки.

10. Позиция испытания тормозного оборудования на вагоне после выполнения ремонта (деповского, капитального).

11. Позиция разборки, ремонта и испытания тормозных цилиндров.

12. Позиция разборки, ремонта и испытания двухкамерных резервуаров.

13. Позиция ремонта и испытания запасных резервуаров.

Приложение 4

к Положению об аттестации контрольных

пунктов автотормозов и автоматных

отделений вагонных депо и заводов по

ремонту грузовых вагонов

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕОБХОДИМОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ,

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТА И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ ПРИ РЕМОНТЕ

ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ ПОЗИЦИЙ АКП И АО

| NN п/п | Наименование необходимой оснастки, приспособлений, инструмента и испытательных стендов | NN п/п | Наименование рекомендуемой оснастки, приспособлений и инструмента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Участок наружной очистки и обмывки |
| 1. | Стеллажи накопительные. | 1. | Мойка для авторегуляторов. |
| 2. | Устройство промывки и сушки фильтров и сеток | 2. | Мойка для тормозных цилиндров, 2-камерных резервуаров, запасных резервуаров. |
| 3. | Моечная установка для обмывки воздухораспределителей, авторежимов и арматуры: - давление подаваемой воды; - возможность подогрева; - применение моющих средств; - система очистки воды; - режим работы (автоматический, полуавтоматический). | 3. | Мойка деталей тормозных приборов после разборки (кроме плунжера). |
|  |  | 4. | Тележки для транспортировки. |
| 4. | Рабочее место для сухой очистки тормозного оборудования и арматуры с вытяжкой. | 5. | Ванна для обмывки авторегуляторов с вытяжкой |
| 5. | Рабочее место для сухой очистки тормозных цилиндров, 2-камерных резервуаров, запасных резервуаров (кран- балка или заменяющее его устройство). |  |  |
| 6. | Инструменты: - металлическая щетка; - шабер (скребок); - молоток; - зубило; продувочный пистолет. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта и сборки магистральной части N 483М-010; 483-010 |
| 1. 2. | Приспособление для фиксации разборки, ремонта и сборки магистральной части воздухораспре-делителя. | 1. | Устройство для продувки плунжера. |
|  | Приспособление для фиксации крышки, ее разборки, ремонта и сборки. | 2. | Приспособление для реставрации отверстия (0,6 мм в седле крышки. |
| 3. | Оснастка для разборки, ремонта и сборки узла трех клапанов. | 3. | Приспособление для замены штифтов, крепления прокладки к привалочному фланцу. |
| 4. | Приспособление для разборки, ремонта и сборки диафрагменного узла. | 4. | Приспособление для правки поверхности седел. |
| 5. | Приспособление для разборки, ремонта и сборки клапана мягкости. | 5. | Приспособление для запрессовки уплотнений в клапана. |
| 6. | Приспособление для сборки резиновых уплотнений клапанов. | 6. | Шаблоны для проверки высоты пружины. |
| 7. | Инструмент: - гайковерт; - продувочный пистолет; - металлическая щетка; - молоток; - плоскогубцы; - зубило; - отвертки; - шило; - шабер; - напильник плоский; - кисть для обмывания; - ключи торцевые под размер S=17; S=27; - ключи рожковые под размер S=10; S=14; S=17; S=19; S=22; S=24; - штангенциркуль (колумбус); - нож. | 7. 8. 9. 10. | Приспособление для проверки момента срабатывания клапана мягкости. Подкомплект для проверки узлов магистральной части. Устройство для проверки переключателя режимов. Комплект шаблонов для проверки узлов клапана. |
| 8. | Масленка. |  |  |
| 9. | Кассета для хранения запасных частей. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта и сборки главных частей N 270-023 и 466 |
| 1. | Приспособление для фиксации главной части при ее разборке, ремонте и сборке. | 1. | Приспособление для проверки плотности резьбового соединения штока с седлами тормозного клапана. |
| 2. | Приспособление для фиксации крышки при ее разборке, ремонте и сборке. | 2. | Приспособление для проверки поверхности седел. |
| 3. | Приспособление для установки манжет на шток главного поршня. | 3. | Шаблоны для проверки высоты пружин. |
| 4. | Приспособление для разборки и сборки седла тормозного клапана. | 4. | Комплект шаблонов для проверки деталей тормозного клапана. |
| 5. | Приспособление для разборки, ремонта и сборки диафрагменного узла главной части N 466-110. | 5. | Приспособление для вывода царапин с поверхности втулки штока главной части. |
| 6. | Оправка для установки уравнительного поршня. | 6. | Приспособление для проверки кривизны штока главной части. |
| 7. | Приспособление для разборки и сборки главного поршня. | 7. | Приспособление для правки режимных упорок. |
| 8. | Подкомплект (приспособление) для регулировки давления тормозного цилиндра. | 8. | Приспособление для разборки отпускного (тарельчатого) клапана. |
| 9. | Специальные ключи: - для откручивания штока главного поршня; - для откручивания втулки в корпусе главной части N 466-010. | 9. 10. | Специальные ключи: - для разборки отпускного клапана; Приспособление для проверки плотности резьбового соединения штока с главным поршнем |
| 10. | Инструмент: - гайковерт; - продувочный пистолет; - металлическая щетка; - молоток; - плоскогубцы; - зубило; - отвертки; - шило; - шабер; - напильник плоский; - кисть для обмыливания; - ключи рожковые под размер: S=14; S=17; S=19; S=36; - ключи торцевые под размер: S=17; S=36; - штангенциркуль (колумбус); - нож. | 11. | Подкомплект для проверки крышки главной части |
| 13. | Масленка. |  |  |
| 14. | Кассета для хранения запасных частей. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта и сборки авторежима N 265А, 265А - 1 |
| 1. | Приспособление для фиксации реле давления при разборке, ремонте и сборке авторежима. | 1. | Шаблон для предварительного выставления сухаря. |
| 2. | Приспособление для фиксации демпферной части авторежима при ее разборке, ремонте и сборке. | 2. | Захват (струбцина) для соединения демпферной части с реле давления. |
| 3. | Устройство для разборки и сборки вилки демпферной части. | 3. | Шаблон для проверки размеров сухаря. |
| 4. | Специальный ключ для монтажа сальника и гильзы. | 4. | Приспособления для проведения модернизации авторежимов. |
| 5. | Шаблоны для проверки высоты пружин. | 5. | Калибры резьбовые под внутреннюю и наружную резьбу для проверки резьбы вилки и регулирующей гайки. |
|  |  | 6. | Приспособление для скручивания гайки с хвостовика вилки |
| 6. | Метчики: М6х1, М27х1,5. |  |  |
| 7. | Плашка: М27х1,5. |  |  |
| 8. | Инструмент: - гайковерт; - продувочный пистолет; - металлическая щетка; - молоток; - плоскогубцы; - зубило; - бородок; - отвертки; - шило; - шабер; - напильник плоский; - ключи торцевые под размер: S=10; S=14; S=17; S=19; S=32; S=36; - ключи рожковые под размер: S=13; S=14; S=17; S=19; S=32; S=36; - штангенциркуль (колумбус); - нож. |  |  |
| 9. | Масленка. |  |  |
| 10. | Кассеты для запасных частей. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта и сборки авторегуляторов N 574Б, РТРП675 и РТРП 675М |
| 1. | Зажим для фиксации корпуса авторегулятора. | 1. | Приспособление для рихтовки винта |
| 2. | Устройство для разгрузки пружины авторегулятора N 574Б.002-2 | 2. | Приспособление для рассверловки отверстий (при извлечении штифта, в стакане и корпусе авторегулятора). |
| 3. | Зажим для фиксации стакана. | 3. | Специальный ключ для вкручивания-выкручивания винта авторегулятора. |
| 4. | Специальный ключ для разборки и сборки стакана. |  |  |
| 5. | Приспособление для разборки узла головки. |  |  |
| 6. | Набор шаблонов для проверки конусных поверхностей регулятора: - 574Б303 (Регул. гайка 574Б.303); - 574Б.304 (Гайка 574Б.304); - 574Б.301 (крышка 574Б.301); - 574.402 (Крышка 574.402-1); - 574Б.306 (Стакан 574Б.306); - 574А.102 (Головка 574А.102-1); - 574Б.307 (Стержень 574Б.307-1). |  |  |
| 7. | Калибры резьбовые: - контрольная гайка (резьба винта); - резьбовой калибр кольцо М27х3; - резьбовые калибры пробка и кольцо М20х1,5; - резьбовые калибры пробка и кольцо М70х2; - резьбовые калибры пробка и кольцо М36х2; - контрольный винт (резьба гайки); - резьбовые калибры пробка и кольцо М85х2. |  |  |
| 8. | Метчики под размер: - М6х1; - М8х1,25; - М20х1,5; - М36х2; - М70х2; - М85х2. Плашки под размер: - М20х1,5; - М27х3; - М36х2; - М70х2; - М85х2. |  |  |
| 9. | Поверочная плита, набор щупов (или специальный шаблон). |  |  |
| 10. | Инструмент: - дрель или сверлильный станок; - продувочный пистолет; - лупа шестикратного увеличения; - металлическая щетка; - молоток; - плоскогубцы; - зубило; - бородок; - отвертки; - шило; - шабер; - напильник плоский; - ключи рожковые размер: S=14; S=60; - ключ газовый N 3; - штангенциркуль (колумбус); - метр металлический складной. |  |  |
| 11. | Масленка. |  |  |
| 12. | Кассета для запасных частей. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта и испытания соединительных рукавов Р17Б и Р36 |
| 1. | Шаблон для проверки зазора хомутов. | 1. | Устройство для раскомплектования соединительных рукавов. |
| 2. | Устройство для комплектовки соединительных рукавов. | 2. | Приспособление для откусывания болтов крепления хомутов. |
| 3. | Стенд для гидравлических и пневматических испытаний. | 3. | Приспособление для зачистки резьб наконечников. |
| 4. | Приспособление для обжатия хомутов. | 4. | Стенд для испытания рукавов с автоматической регистрацией. |
| 5. | Приспособление для проверки внутренней поверхности рукава. |  |  |
| 6. | Шаблон для проверки геометрии головки. |  |  |
| 7. | Шаблон для проверки буртика головки и наконечника. |  |  |
| 8. | Калибр резьбовой пробка трубная 1 1/2". |  |  |
| 9. | Метчик трубный 1 1/2". |  |  |
| 10. | Приспособления для комплектовки рукава Р36 |  |  |
| 11. | Калибр резьбовой пробка трубная 3/4". |  |  |
| 12. | Метчик трубный 3/4". |  |  |
| 13. | Инструмент: - продувочный пистолет; - щетка металлическая; - молоток; - зубило; - бородок; - напильник плоский; - ключ рожковый под размер S = 10; S = 65; - шабер; - штангенциркуль (колумбус); - метр металлический складной; - лупа 6-кратного увеличения; - кисть волосяная. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта и испытания разобщительных N 372 и концевых кранов N 4304 (190) |
| 1. | Приспособление для постановки уплотнительных колец в клапан концевого крана. | 1. | Приспособление для правки ручья клапана концевого крана. |
| 2. | Приспособление для свинчивания рукавов. | 2. | Шаблон для замера высоты пружины разобщительного крана. |
| 3. | Приспособление для свинчивания штуцера концевого крана. | 3. | Приспособление для сверловки отверстий. |
| 4. | Приспособление для свинчивания пробки разобщительного крана. | 4. | Приспособление для проточки кривошипа концевого крана. |
| 5. | Приспособление для зачистки резьб кранов. | 5. | Специальный ключ для свинчивания втулки концевого крана. |
| 6. | Приспособление для притирки пробки разобщительного крана. | 6. | Стенд для испытания концевых кранов. |
| 7. | Стенд для испытания разобщительных кранов. |  |  |
| 8. | Резьбовые калибры пробка и кольцо М52х1,5. |  |  |
| 9. | Резьбовые калибры пробка и кольцо М32х1,5 |  |  |
| 10. | Резьбовой калибр кольцо трубное 1 1/2". |  |  |
| 11. | Резьбовой калибр пробка трубная 1 1/4". |  |  |
| 12. | Метчик и плашка М52х1,5. |  |  |
| 13. | Метчик и плашка М32х1,5. |  |  |
| 14. | Плашка трубная 1 1/2". |  |  |
| 15. | Метчик трубный 1 1/4 ". |  |  |
| 16. | Резьбовой калибр, пробка и кольцо М45х2. |  |  |
| 17. | Резьбовой калибр пробка трубная 3/4" |  |  |
| 18. | Метчик и плашка М45х2. |  |  |
| 19. | Метчик трубный 3/4". |  |  |
| 20. | Инструмент: - молоток; - зубило; - щетка металлическая; - пистолет продувочный; - бородок; - отвертка; - ключи рожковые под размер S=32, S=60; - шабер; - кисть волосяная; - напильник плоский; - лупа 6-кратного увеличения; - штангенциркуль (колумбус). |  |  |
| 21. | Масленка. |  |  |
| 22. | Кассеты для запасных частей. |  |  |
| Позиция испытания и приемки тормозных приборов |
| 1. | Стенд испытания воздухораспределителей (главной, магистральной части). | 1. | Устройство контроля воздухораспределителя с автоматической регистрацией (УКВР-2). |
| 2. | Стенд для испытания авторежимов. | 2. | Устройство контроля авторежимов (УКАР-2М). |
| 3. | Накопительные стеллажи. | 3. | Устройство контроля авторегуляторов (УКРП-1). |
| 4. | Стенд для испытания авторегуляторов. |  |  |
| 5. | Инструмент; - молоток; - отвертка; - шабер; - комплект гаечные ключи S=14; S=17; S=19. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта, сборки и испытаний тормозного цилиндра |
| 1. | Тележка транспортно- подъемная. | 1. | Камера для мойки ТЦ. |
| 2. | Стенд для разборки, ремонта и испытания ТЦ и корпуса ТЦ. | 2. | Приспособление для контроля плотности задней крышки в сборе. |
| 3. | Грузоподъемное устройство (кран) грузоподъемностью не менее 250 кг. | 3. | Стенд для контроля силовой характеристики пружин. |
|  |  | 4. | Стенд для испытания тормозных цилиндров с автоматической регистрацией. |
| 4. | Приспособление (токарный станок) для расточки: - внутренней поверхности корпуса ТЦ; - втулки в головку штока; - отверстия в головке штока под втулку; - для накатки поверхности штока в месте контакта с поршнем. | 5. | Сварочное оборудование для ремонта и восстановления деталей ТЦ. |
| 5. | Стенд для разборки и испытания поршневого узла ТЦ. |  |  |
| 6. | Пресс 5000 кг для распрессовки и запрессовки втулки в головку штока и правки штока. |  |  |
| 7. | Приспособления для контроля плотности поршней. |  |  |
| 8. | Резьбовые калибры пробка и кольцо М20. |  |  |
| 9. | Резьбовой калибр пробка трубная 3/4". |  |  |
| 10. | Резьбовой калибр пробка трубная 1/2". |  |  |
| 11. | Резьбовой калибр кольцо под коническую резьбу 1/2" |  |  |
| 12. | Резьбовой калибр пробка под размер М10. |  |  |
| 13. | Резьбовой калибр пробка под размер М12. |  |  |
| 14. | Метчики под размер М20; 3/4"; 1/2"; М12; М10. |  |  |
| 15. | Плашки под размер М20; М10. |  |  |
| 16. | Инструмент: - молоток; - щетка металлическая; - ключ рожковый S=17; - ключи торцевые S=14; S=17; - продувочный пистолет; - клещи; - лупа шестикратного увеличения; - отвертка; - ключ газовый N 3; - нутромеры на диаметры 350-375 мм и 400-425 мм; - штангенциркуль (колумбус); - микрометр 25-50 мм; - штангенциркуль на 1000 мм. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта и испытания двухкамерных резервуаров |
| 1. | Тележка транспортно-подъемная для снятия перевозки и установки. | 1. | Приспособление для проверки внутренне поверхности камер 2-камерного резервуара. |
| 2. | Подъемное устройство. | 2. | Приспособление для фиксации и поворота двухкамерного резервуара. |
| 3. | Шаблон для проверки размеров пружины. |  |  |
| 4. | Шаблон контроля посадочного места фильтра. |  |  |
| 5. | Шаблон для проверки расстояния от привалочной плоскостиглавной части до резьбовой поверхности кривошипа валика. |  |  |
| 6. | Стенд для испытания двухкамерного резервуара. |  |  |
| 7. | Резьбовые калибры для проверки внутренних и наружных резьб. |  |  |
| 8. | Метчики под размер М12, М42х2 М48х2. |  |  |
| 9. | Плашка под размер М12, М42х2, М48х2. |  |  |
| 10. | Специальный ключ (квадрат 14) |  |  |
| 11. | Шпильковерт. |  |  |
| 13. | Масленка. |  |  |
| 14. | Кассета для запчастей. |  |  |
| Позиция ремонта и испытания запасных резервуаров |
| 1. | Стенд для гидравлического и пневматического испытания ЗР. | 1. | Камера для мойки ЗР. |
| 2. | Тележка транспортно- подъемная для снятия, перевозки и установки ЗР. | 2. | Приспособление для очистки внутренней поверхности ЗР. |
|  |  | 3. | Приспособление для контроля внутренней поверхности ЗР. |
|  |  | 4. | Стенд для гидравлических и пневматических испытаний с автоматической регистрацией и сушкой внутренней полости. |
|  |  | 5. | Покрасочная камера. |
| 3. | Резьбовой калибр пробка трубная 3/4". | 6. | Глубиномер. |
| 4. | Резьбовой калибр пробка трубная 1/2". | 7. | Гайковерт. |
| 5. | Метчик под размер 3/4". |  |  |
| 6. | Метчик под размер 1/2". |  |  |
| 7. | Инструмент: - молоток; - щетка металлическая; - продувочный пистолет; - ключ торцевой S=22; - кисть волосяная. |  |  |
| Позиция разборки, ремонта и испытания триангелей рычажной передачи тележки |
| 1. | Стеллаж-накопитель триангелей | 1. | Автоматический стенд для испытания триангелей. |
| 2. | Приспособление для фиксации триангеля для разборки и сборки. | 2. | Приспособления для проверки подвески тормозного башмака. |
| 3. | Консольный поворотный кран. |  |  |
| 4. | Кабина для проведения сварочных работ. |  |  |
| 5. | Устройство для подвески гайковерта. |  |  |
| 6. | Тумбочка для инструмента. |  |  |
| 7. | Стол для обработки поверхностей тормозного башмака после наплавки. |  |  |
| 8. | Шлифовальная машина. |  |  |
| 9. | Сварочный полуавтомат. |  |  |
| 10. | Устройство для наплавки поверхностей тормозного башмака. |  |  |
| 11. | Установка для наплавки цапф триангеля. |  |  |
| 12. | Устройство для обработки цапф триангеля. |  |  |
| 13. | Приспособление для расточки отверстий в распорке. |  |  |
| 14. | Приспособление для запрессовки втулок. |  |  |
| 15. | Стенд - верстак. |  |  |
| 16. | Плита разметочная. |  |  |
| 17. | Шаблоны для проверки тормозных башмаков N 1 и 2. |  |  |
| 18. | Шаблоны для проверки подвески тормозного башмака N 3 и 4. |  |  |
| 19. | Шаблон для проверки высоты окна и толщины перемычки окна под чеку N 5. |  |  |
| 20. | Шаблон для проверки длины опорной полки наконечника и диаметра отверстия втулки распорки триангеля N 6. |  |  |
| 21. | Шаблон для измерения длины триангеля, расстояние между внутренних граней башмаков и прогиба швеллера. |  |  |
| 22. | Шаблоны резьбовые метрическая пробка под размер М30. |  |  |
| 23. | Шаблон резьбовой метрическое кольцо под размер М30, ПР и НЕ. |  |  |
| 24. | Калибры-пробки для отверстий диаметр 6,3; 8; 40; 42 мм. |  |  |
| 25. | Метчик и плашка под размер М30-6Н и М30-6g. |  |  |
| 26. | Инструменты: - продувочный пистолет; - гайковерт; - щетка металлическая; - молоток; - зубило; - бородок; - плоскогубцы; - отвертки; - набор рожковых ключей; - шабер; - набор сверел диаметр 6,3; 8; 40; 42мм; - напильник плоский и трехгранный; - штангенциркуль ЩЦП-250-0,05; - линейка металлическая 250-1000 мм; - лупа ЛП-1-6х; - щуп ТУ2-034-0221197-011. |  |  |
| 27. | Набор клейм (буквенных и цифровых). |  |  |
| 28. | Устройство для установки резиновых втулок в подвеску башмака. |  |  |
| 29. | Бойки накладные для протяжки подвески тормозного башмака N 1-6. |  |  |
| Участок разборки, сборки и испытания тормозного оборудования вагона |
| 1. | Тележка для транспортировки кранов и соединительных рукавов. | 1. | Установка для испытания тормоза на вагоне с автоматической регистрацией (СИТОВ -1). |
| 2. | Тележка для транспортировки тормозных приборов (воздухораспределителей, авторежимов). |  |  |
| 3. | Приспособление для снятия, установки и транспортировки тормозного цилиндра. |  |  |
| 4. | Устройство для снятия и установки узла поршня с передней крышкой тормозного цилиндра. |  |  |
| 5. | Стеллажи для хранения отремонтированных приборов и арматуры. |  |  |
| 6. | Аппарат передвижной электросварочный. |  |  |
| 7. | Аппарат передвижной для газовой сварки. |  |  |
| 8. | Установка для испытания тормоза на вагоне. |  |  |
| 9. | Манометры класса точности не ниже 0,6 и верхним пределом не более 10 кгс/кв.см. |  |  |
| 10. | Приспособление для установки манометра тормозного цилиндра в вертикальное положение. |  |  |
| 11. | Секундомер. |  |  |
| 12. | Подкладка под авторежим 30 мм. |  |  |
| 13. | Ограничитель выхода штока (150 мм). |  |  |
| 14. | Приспособление для очистки воздухопровода (ерш, шарик). |  |  |
| 15. | Метчик и плашки трубные 1 1/4". |  |  |
| 16. | Калибры резьбовые трубные кольцо и пробка 1 1/4". |  |  |
| 17. | Плашка трубная 3/4". |  |  |
| 18. | Резьбовой калибр трубный 3/4". |  |  |
| 20. | Шаблоны для проверки диаметров втулок. |  |  |
| 21. | Специальный ключ для пробки тормозного цилиндра. |  |  |
| 22. | Заглушка для тормозной магистрали. |  |  |
| 23. | Шрифт N 6 для нанесения надписей. |  |  |
| 24. | Масленка. |  |  |
| 25. | Емкость для мыльного раствора. |  |  |
| 26. | Кассета для запасных частей и материалов. |  |  |
| 27. | Набор щупов от 0,1 до 3 мм. |  |  |
| 28. | Инструмент: - молоток; - молоток деревянный; - штангенциркуль L=300 мм с глубиномером; - линейка 200 мм; - линейка 1000 мм (складной метр); - зубило; - ключ газовый; - ключ накидной; - набор ключей рожковых S=14; S=17; S=19; S=22; S=32; S=36; - бородок; - кисть волосяная; - плоскогубцы; - приспособление для удаления шплинтов; - напильник плоский; - напильник круглый; - лупа шестикратного увеличения; - щетка металлическая. |  |  |

Приложение 5

к Положению об аттестации контрольных

пунктов автотормозов и автоматных

отделений вагонных депо и заводов по

ремонту грузовых вагонов

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ПРИ РЕМОНТЕ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВАГОНОВ

| NN пп | Наименование технической документации | Номер документа |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Инструкция по ремонту тормозного оборудования Инструкция по сварке и наплавке при ремонте вагонов и контейнеров Руководство по ремонту воздухораспределителей N 483М Руководство по ремонту главной части N 466-110 Техническое описание и Инструкция по эксплуатации устройства контроля воздухораспределителей (УКВР-2)* Техническое описание и Инструкция по эксплуатации устройства контроля автоматического регулятора режима торможения (УКАР-2М)* Руководство по ремонту регуляторов рычажной передачи 574 Б Руководство по ремонту регуляторов рычажной передачи РТРП 675 и РТРП 675М Техническое описание и Инструкция по эксплуатации устройства контроля авторегуляторов тормозных рычажных передач (УКРП-1)* Руководство по ремонту рукавов соединительных Р17 и Р36 Руководство по ремонту триангелей рычажной передачи тележек грузовых вагонов Руководство на ремонт концевых N 4304 и N 190 Комплект плакатов по ремонту тормозного оборудования | ЦВ-ЦЛ-292 ЦВ-201-98 603-ЦВ-92РД 628ЦВ-93РД 214.00.00 ТО 214.00.00 ИЭ 008.00.00 ТО 008.00.00 ИЭ 680ЦВ-93РД Р.002.ПКБ ЦВ-97 РК 010.00.00 ТО 010.00.00 ИЭ Р.004.ПКБ ЦВ-98 РК Р.001 ПКБ ЦВ-97РК Р.003.ПКБ ЦВ-97 РК |
| Примечание: * при наличии устройств УКВР-2, УКАР-2М и УКРП-1 |

Приложение 6

к Положению об аттестации контрольных

пунктов автотормозов и автоматных

отделений вагонных депо и заводов по

ремонту грузовых вагонов

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ, БРИГАДИРОВ И

СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование разделов | Должность |
| --- | --- |
|  | слесарь | бригадир | мастер |
| 1. Инструкция по ремонту тормозного оборудования грузовых вагонов ЦВ-ЦЛ-292 2. Воздухораспределитель N 483, 483М 3. Авторежим N 265А-1 4. Авторегулятор N 574Б, N РТРП675, 675М 5. Краны разобщительные, концевые, соединительные рукава 6. Тормозные цилиндры, двухкамерные резервуары, запасные резервуары 7. Тормозная рычажная передача 8. Типовой технологический процесс ремонта тормозного оборудования 9. Испытательные стенды (схемы, работа) | + + + + + + + - - | + + + + + + + + + | + + + + + + + + + |

Примечание: контроль знаний слесарей по пп. 1-7 настоящего Перечня производится в соответствии с их специализацией

Приложение 7

к Положению об аттестации контрольных

пунктов автотормозов и автоматных

отделений вагонных депо и заводов по

ремонту грузовых вагонов

АКТ

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

от "___" ____________ 19__ г.

Дорога         _______________________________________________

Вагонное депо  _______________________________________________

Вид аттестации _______________________________________________

(периодическая, внеочередная)

Результаты аттестации

| NN пп | Позиция | Замечания и соответствия установленным нормативам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участок очистки и обмывки |  |
| 2. | Позиция разборки и ремонта магистральной части N 483М-010 |  |
| 3. | Позиция разборки и ремонта главной части N 270-023, N 466-110 |  |
| 4. | Позиция разборки и ремонта авторежимов N 265А, 265А-1 |  |
| 5. | Позиция разборки, ремонта и испытания авторегуляторов N 574Б, N РТРП-675, РТРП-675М |  |
| 6. | Позиция разборки, ремонта и испытания соединительных рукавов Р17Б, Р36 |  |
| 7. | Позиция разборки, ремонта и испытания тормозной арматуры (концевой и разобщительный кран) |  |
| 8. | Позиция испытания тормозных приборов (воздухораспределителя, авторежима и авторегулятора) |  |
| 9. | Позиция разборки, ремонта и испытания тормозных цилиндров |  |
| 10. | Позиция разборки, ремонта и испытания двухкамерных резервуаров |  |
| 11. | Позиция ремонта и испытания запасных резервуаров |  |
| 12. | Позиция разборки, ремонта и испытания триангелей рычажной передачи тележки |  |
| 13. | Позиция ремонта и испытания тормозного оборудования на вагоне после ремонта (деповского, капитального) |  |
| 14. | Применяемая технология |  |
| 15. | Рациональность планировки участков, рабочих мест |  |
| NN пп | Позиция | Оценка |
| 16. | Охрана труда |  |
| 17. | Профессиональная подготовка мастера, бригадиров |  |
| 18. | Профессиональная подготовка работников АКП |  |

Запас по производительности

компрессоров                                ____________ %

Присваиваемая категория                     ____________

Максимальный  объем  ремонта  в             ____________

одну смену                                  вагоно-комплектов

тормозного

оборудования

Состав аттестационной комиссии:

Председатель                          ________________ И.О.Ф.

Члены комиссии:                       ________________ И.О.Ф.

________________ И.О.Ф.

Приложение 8

к Положению об аттестации контрольных

пунктов автотормозов и автоматных

отделений вагонных депо и заводов по

ремонту грузовых вагонов

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА

УДОСТОВЕРЕНИЕ N______

ВЫДАНО КОНТРОЛЬНОМУ  ПУНКТУ ______________________________________

ВАГОННОГО ДЕПО (ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА)__________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

НАСТОЯЩЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ДАЕТ   ПРАВО   ПРОИЗВОДСТВА   РЕМОНТА   И

ИСПЫТАНИЯ_________________________________________________________

(ВИД ОБОРУДОВАНИЯ)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

С ПОСТАНОВКОЙ ПРИСВОЕННОГО КЛЕЙМА N______________________

ПРИСВАЕВАЕМАЯ КАТЕГОРИЯ ____________________

СРОК ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ______________________20_____г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТА ВАГОННОГО

ХОЗЯЙСТВА

_________________________             ________________________

(Фамилия И.О.)                                 (Подпись)

"______"_______________1999 г.